Лекция 4 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРЯМОЙ ЛИНИИ ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ С

ПЛОСКОСТЯМИ ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Прямая линия и плоскость общего положения

4.2 Построение взаимно-параллельных и перпендикулярных прямой линии и плоскости и двух плоскостей

4.3 Построение проекций многоугольников

4.4 Проекции окружности

4.1 Прямая линия и плоскость общего положения

Точку пересечения прямой линии  общего положения с плоскостью  общего положения строят в следующем порядке:

а) через заданную прямую  проводят вспомогательную плоскость ;

б) строят линию пересечения  вспомогательной плоскости  и заданной плоскости ;

в) в пересечении линии  с заданной прямой  отмечают искомую точку .

На рис.4.1 показано построение точки пересечения  прямой  с плоскостью общего положения , заданной двумя пересекающимися прямыми a и c.

Нахождение точки  проведено с помощью вспомогательной фронтально-проецирующей плоскости , проведённой через . Выбор фронтально-проецирующей плоскости объясняется удобством построения точек пересечения ее фронтального следа с проекциями  и . По точкам   и  найдены горизонтальные проекции  и , и тем самым определена прямая , по которой вспомогательная плоскость пересекает данную плоскость . Затем найдена точка , в которой горизонтальная проекция прямой непосредственно или на своем продолжении пересекает проекцию . После этого остается найти фронтальную проекцию точки пересечения – точку  и учесть зону видимости.

На рисунке 4.2 показано построение точки пересечения  прямой  с плоскостью общего положения , заданной треугольником . Ход построения такой как и на рисунке 4.1. Но здесь применяется  горизонтально-проецирующая плоскость , которая пересекает треугольник  по прямой . Считая, что в пространстве заданы прямая и непрозрачный треугольник, определяем видимые и невидимые части прямой  относительно плоскостей  и .

Зоны видимости поясним исходя из положения точек на скрещивающихся прямых. Так в точке  совмещаются горизонтальные проекции двух точек  и  (, ,смотрим сверху вниз), и так как , то в горизонтальной проекции на участке - прямая видимая, а - невидимая. Для определения видимости во фронтальной плоскости смотрим снизу вверх: в точке  совпадают фронтальные проекции точек  и ; закрывает прямую  (), поэтому  будет невидимой во фронтальной проекции,  а - видимой частью проекции .

На рисунках 4.3 и 4.4 плоскости заданны следами и для определения точки  пересечения прямой  с данными плоскостями  на рис.4.3 через  проведена горизонтально-проецирующая плоскость , а на рис.4.4-горизонтальная плоскость , так как -горизонтальная прямая.

Для построения линии пересечения плоскостей строят точки пересечения прямых одной плоскости с другой и через них проводят искомую линию.

Пример такого построения приведен на рис.4.5. Одна из плоскостей задана треугольником , а вторая – двумя параллельными прямыми. Проекции , , ,  точек пересечения исходных плоскостей построены с помощью фронтально-проецирующих плоскостей, проведенных через параллельные прямые. Зоны видимости определены исходя из стрелок зелёного цвета.

Рисунок 4.1				Рисунок 4.2			Рисунок 4.3

Рисунок 4.4					Рисунок 4.5

4.2 Построение взаимно-параллельных и перпендикулярных прямой линии и плоскости и двух плоскостей

Для построения прямой, проходящей через заданную точку пространства параллельную заданной плоскости, достаточно провести прямую, параллельную любой прямой, принадлежащей плоскости.

Делается это обычно с помощью дополнительной фронтали или горизонтами. Для построения взаимно-параллельных плоскостей применяются одновременно фронталь и горизонталь исходя из свойства, что если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости, то плоскости параллельны. Решение задачи не единственное и требует дополнительных условий.

В качестве примера на рисунке 4.6 показано построение проекций прямой линии, проходящей через точку K, параллельной плоскости треугольника  и параллельной плоскости  (дополнительное условие). В плоскости треугольника проведена фронталь . Проекции искомой прямой проведены через проекции и  параллельно проекциям фронтали  и .

При построении перпендикуляра к плоскости из множества прямых выбирают фронталь или горизонталь, так как при этом образуются прямые углы, одна из сторон которых параллельны плоскости проекций. В этом случае на чертеже фронтальную проекцию перпендикуляра проводят под углом 90º к фронтальной проекции фронтали, а горизонтальную проекцию перпендикуляра -  под углом 90º к горизонтальной проекции горизонтали.

На рисунке 4.7 приведен пример построения перпендикуляра из точки A к плоскости, заданной треугольником . Фронтальная проекция  прямой построена перпендикулярно фронтальной проекции  фронтали, а горизонтальная проекция  - перпендикулярно горизонтальной проекции  горизонтали плоскости.

Рисунок 4.6			Рисунок 4.7			Рисунок 4.8			Рисунок 4.9

Построение проекций плоскости , проходящей через прямую с проекциями  и  и перпендикулярной плоскости, заданной проекциями треугольника показано на рисунке 4.8. Для построения на чертеже плоскости через проекции  и  точки  прямой  проведены  и  перпендикуляра к плоскости треугольника . Две пересекающиеся прямые определяют положение искомой плоскости, перпендикулярной к заданной. Заметим, что построение проекций  и  перпендикуляра к заданной плоскости облегчено тем, что стороны треугольника с проекциями  и  - фронталь, а  и  - горизонталь.

На рисунке 4.9 построена плоскость  перпендикулярная к плоскости . Плоскость  задана следами  и , и построена перпендикулярно к горизонтали . В этом случае плоскость  перпендикулярна и к плоскости , так как .

Построение двух перпендикулярных прямых общего положения выполняют с помощью плоскости, перпендикулярной к одной из них. Через точку пересечения прямой и перпендикулярной к ней плоскости проводят в плоскости любую прямую, которая и будет перпендикулярна к заданной прямой.