Лабораторная работа 1

# СТАТИСТИЧЕСКАЯ АППРОКСИМАЦИЯ ЗАКОHОВ РАСПРЕДЕЛЕHИЯ

# Цель: изучить статистическую аппроксимацию законов распределения (непараметрическая аппроксимация на основе равноинтервальной гистограммы)

1. Пояснительная записка

Первичные данные, полученные при наблюдении, обычно трудно обозримы. Для того, чтобы начать анализ, в них надо внести некоторый порядок и придать им удобный для исследователя вид. В частности, для начала желательно получить представление об одномерных pаспpеделениях случайных величин, входящих в данные.

Существуют два типа задач аппроксимации pаспpеделений. Если вид функции pаспpеделения известен, но не известны ее паpаметpы, тогда задача сводится к паpаметpическому оцениванию. Бывают ситуации, когда конкретный вид функции pаспpеделения неизвестен и о виде pаспpеделения можно сделать лишь самые общие предположения. При таких условиях аппроксимацию неизвестной функции pаспpеделения на основе выборки  называют непаpаметpической. Рассмотрим вначале этот случай.

1.1. Гистограмма и полигон частот

Классическими методами статистической аппроксимации функции плотности являются гистограмма (равноинтервальная и равнонаполненная) и полигон частот.

Выборочная функция плотности распределения  или гистограмма (равноинтервальная) строится следующим образом. Делим промежуток [a,b], на котором сосредоточены данные выборки на S интервалов , равной длины h=(b-a)/S. Подсчитываем число наблюдений , попавших в интервал , соответственно. Полагаем

, 	(1)

Полигон частот  получают путем сглаживания гистограммы

, ,

где  - середина промежутка , -правый конец промежутка .

Очевидно, что .	(2)

2. Задание

1. Построить гистограмму и полигон частот для статистических данных с разбиением на интервалы равной длины (S=5,10 ). Для этого по выборочным данным (в соответствии с вариантом) рассчитать размах выборки, для 5 и 10 разрядов: длину и высоту по каждому элементу, построить графическое представление в виде гистограммы и полигона частот

3. Контрольные вопросы

- Определение ф.п.р.в. Геометрическая интерпретация и свойства ф.п.р.в.

- Возможные подходы к оцениванию ф.п.р.в.

- Определение гистограммы и полигона частот.

4. Рекомендации по выполнению работы в среде пакета Excel

Для выполнения задания 1.

1.Занести в столбец исходную выборку (занести исходные данные в первый столбец листа).

2.Построить вариационный ряд.

3. Найти минимальное и максимальное число из выборки (использовать функцию «МИН» и «МАКС» для нахождения максимального и минимального значения и занести их в столбец C).

4. Построить выборочную функцию плотности распределения  и по ней равноинтервальную гистограмму.

5. Найти S интервалов  равной длины d=(b-a)/S (в Excel должна быть введена формула «=(С2-С1)/B1» в ячейке D1, а в ячейке E1 «=C1+D1» и далее в E2 «=E1+D1»,потом в E3 «=E2+D1» и т.д. S раз).

6. Подсчитать число наблюдений , попавших в интервал  (использовать функцию «Частота», введя в нее два массива: наблюдений и интервалов «=ЧАСТОТА(A1:A20;E1:E5)», где A1:A20 – выборка, E1:E5 –концы  интервалов ).

Замечание: для того, чтобы задать частоту, как массив, необходимо нажать клавиши CTRL+SHIFT+ENTER, перед этим выделив необходимое количество ячеек.

7. По формуле (1) найти  (в Excel получится следующее « G1/(X*$D$1)» для H1 и т.д., где X - кол-во значений в выборке).

8. По формуле (2) найти полигон частот  (выбрать в меню Вставка-Диаграмма для нужного столбца).

Замечание: график полигона частот должен начинаться и заканчиваться значениями «0» по оси ординат. Для этого добавить в начало и в конец рядов с концами интервалов (столбцы G и H) по одной точке, отступив от них на длину, равную d; а значения по оси ординат назначить «0».

На Рисунке 1 показан фрагмент построения гистограммы и полигона частот для задания 1.

Рисунок 1 – Пример построения гистограммы и полигона частот для статистических данных с разбиением на интервалы равной длины. Замечание: график полигона построен на рисунке не до конца (см. п.8)

9. Подписать графики гистограммы и полигона частот и разметить ось абсцисс.

5. Литература

- Айвазян С.А. и др. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. - М: Финансы и статистика, 1983 .

- Гаскаров Д.В., Шаповалов В.И. Малая выборка. -М: Статистика, 1978

- Айвазян С.А. и др. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. - М: Финансы и статистика, 1983 .

- Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ: Подход с использованием ЭВМ. М: Высшая школа, 1991.