1.2 Материалы для обеспечения самостоятельной учебной работы студентов.

Тема 1 ТОЧКА И ПРЯМАЯ В ПРОСТРАНСТВЕ

## 1.1 Плоскости проекций

Различают три вида проецирования точки на плоскость: центральное, параллельное и прямоугольное проецирование. Ортогональное проецирование имеет ряд преимуществ перед центральным и косоугольным параллельным проецированием. Это простота построений ортогональных проекций точек и сохранение на проекциях, при определенных условиях, формы и размеров проецируемой фигуры.

Обратимость чертежа будет обеспечена проецированием на две непараллельные, например, взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Одна из них – горизонтальная плоскость проекций  или H, другая, перпендикулярная ей, - фронтальная плоскость проекций  или V. Линия их пересечения является осью проекций. Эти плоскости проекций образуют систему , . Плоскость  является профильной плоскостью проекций (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Плоскости ортогональных проекций

Горизонтальной проекцией точки A называют прямоугольную проекцию этой точки на горизонтальной плоскости проекций ; фронтальной – на фронтальной плоскости проекций  (рисунок 1.2). Две проекции точки вполне определяют ее положение в пространстве относительно данной системы плоскостей проекций.

Рисунок 1.2– Проекция точки		Рисунок 1.3– Плоскость чертежа

Повернув плоскость  (рисунок 1.2) вокруг оси проекций на угол 90º, получим одну плоскость (рисунок 1.3) – плоскость чертежа: проекции  и  расположены на одном перпендикуляре к оси проекций – линии связи. В результате проведенного совмещения плоскостей  и  получим чертеж, известный под названием эпюр (Эпюр Монжа, 1799 г.) (рисунок 1.3).

При наличии оси проекций, положение точки A относительно плоскостей проекций устанавливается однозначно: отрезок  определяет расстояние точки A от плоскости проекций , а отрезок  – расстояние точки A до плоскости проекций.

## 1.2 Проекции точек и отрезков

На практике зачастую бывает недостаточно двух плоскостей проекций. Введем третью плоскость проекций , перпендикулярную к  и , и называемую профильной. Точка в системе трех плоскостей проекций определяется тремя проекциями , , (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Проекция точки на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций

Горизонтальная и фронтальная проекции расположены на линии связи , перпендикулярной оси x, а фронтальная и профильная проекции находятся на перпендикуляре к оси z - линии связи . Разворот плоскостей  и  проведен так, как было сказано ранее, на 90º, до совмещения их в одной плоскости. Построение профильной проекции  произведено по горизонтальной  и фронтальной .

Расстояния от точки A до плоскостей проекций следующие:

– расстояние до плоскости ;

– расстояние до плоскости ;

– расстояние до плоскости ;

Так как точка, лежащая на прямой линии, проецируется в свою проекцию, лежащую в проекции исходной прямой, то отсюда вытекает, что для задания проекции отрезка прямой необходимо иметь проекции двух его точек – концов отрезка.

Прямой общего положения называется прямая, которая не параллельна и не перпендикулярна ни к одной из плоскостей ,,.

На рисунке 1.5 показано наглядное изображение отрезка и его проекций и комплексный чертеж (эпюр) этого отрезка в трех плоскостях проекций.

Рисунок 1.5– Проецирование отрезка на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций

В тех случаях, когда нет необходимости в определении положения точки, отрезка, фигуры относительно координатной системы плоскостей проекций, то оси координат на эпюре можно не указывать (рисунок 1.6).

| Рисунок 1.6– Проекция отрезка без осей | Рисунок 1.7– Построение третьей проекции |
| --- | --- |

Построения третьей проекции отрезка прямой, например, профильной, по имеющимся двум другим (например, горизонтальной и фронтальной) проекциям на чертеже с осями проекций приведено на рисунке 1.7 (черточки обозначают одинаковые расстояния от проекций точек до соответствующих осей).

Вопросы для самоконтроля

1 Какие виды проецирования вы знаете?

2 Как называют  ортогональные плоскости проекций?

3 Что такое эпюр Монжа?

4 Как располагаются проекции точки на чертеже?

5 Как построить проекцию отрезка?

6 Как построить третью проекцию по двум заданным проекциям?

7 Какая прямая называется прямой общего положения?

8 Когда на чертеже можно не указывать оси координат?

9 Назовите частные положения точек на плоскости?

10 Как строится профильная проекция точки?

## Практические задания 1

1.1 Построить его наглядное изображение и комплексный чертеж точек A и B. Определить положение точек относительно плоскостей проекций (см. рисунок 1.4)

| № вари- анта | Координаты точек |
| --- | --- |
|  | А | В |
|  | Х | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 20 20 35 24 32 15 36 24 30 33 28 26 45 32 42 37 27 30 26 36 42 31 34 28 36 28 25 37 35 22 41 28 | 40 18 20 26 6 40 30 24 10 18 30 28 30 30 10 24 19 38 12 25 22 38 10 8 24 25 40 24 10 5 24 30 | 28 25 15 35 28 25 14 15 38 30 12 35 28 10 34 5 19 10 23 6 23 10 25 38 6 5 10 5 30 40 15 12 | 0 30 35 0 32 0 36 0 30 33 28 0 0 32 0 0 5 30 0 12 0 32 10 0 0 0 35 0 9 22 0 28 | 20 0 30 26 0 0 0 24 0 48 0 28 0 0 42 24 19 0 0 25 22 0 0 12 0 25 0 24 0 35 24 0 | 15 25 0 35 28 25 0 15 38 0 45 35 28 45 34 0 0 38 23 0 43 38 0 21 39 0 38 39 0 0 15 45 |

1.2 По заданным координатам концов отрезка AB построить его наглядное изображение и комплексный чертеж. Определить положение отрезка относительно плоскостей проекций (см. рисунок 1.5)

| № вари- анта | Координаты точек |
| --- | --- |
|  | А | В |
|  | Х | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 50 30 35 40 32 40 36 45 30 33 28 50 45 32 32 37 37 30 40 36 40 32 40 28 36 28 35 37 45 22 45 28 | 20 10 30 26 6 40 30 24 0 8 30 28 30 30 10 24 19 38 12 25 22 38 10 8 24 25 40 24 0 5 24 30 | 15 25 5 35 28 25 40 15 38 30 12 35 28 10 34 5 19 10 23 6 23 10 25 38 6 5 10 5 30 40 15 12 | 10 30 35 0 32 4 36 10 30 33 28 15 0 32 32 10 5 30 12 12 6 32 10 28 9 9 35 5 9 22 10 28 | 20 40 30 26 46 40 30 24 0 48 30 28 30 30 42 24 19 9 30 25 22 8 30 12 24 25 8 24 30 35 24 30 | 15 25 40 35 28 25 0 15 38 30 45 35 28 45 34 30 39 38 23 30 43 38 25 21 39 25 38 39 30 5 15 45 |

1.3 По заданным координатам концов отрезка AB построить его наглядное изображение и комплексный чертеж. Определить положение отрезка относительно плоскостей проекций (см. рисунок 1.5)

| № вари- анта | Координаты точек |
| --- | --- |
|  | А | В |
|  | Х | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 40 40 37 41 39 43 39 43 40 42 46 38 36 45 44 38 42 40 38 40 48 38 46 40 40 50 50 45 41 50 39 38 | 10 5 30 0 0 15 35 6 5 30 10 8 36 30 10 35 12 36 32 38 8 38 30 35 40 10 40 10 6 5 35 8 | 10 20 5 0 30 15 0 6 40 5 10 38 9 20 40 35 10 0 5 38 9 0 20 35 5 10 10 40 5 10 0 38 | 10 9 5 10 9 13 8 12 0 12 15 13 5 15 14 10 10 8 5 10 14 5 10 10 8 15 10 15 10 10 8 13 | 20 29 5 30 30 36 10 38 30 10 35 30 8 10 35 10 40 10 5 10 36 5 10 10 10 40 10 35 30 50 10 30 | 20 35 25 30 5 40 35 38 0 35 40 5 35 40 5 0 40 35 26 0 36 35 45 0 35 40 40 5 30 40 35 5 |

1.4 По заданным координатам концов отрезков AB и CD построить комплексный чертеж. Определить взаимное положение отрезков.

| № вари- анта | Координаты точек |
| --- | --- |
|  | А | B | C | D |
|  | Х | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 55 45 50 55 56 46 50 54 58 45 52 54 60 46 50 52 55 45 52 46 56 45 50 45 55 46 50 45 56 45 46 52 | 5 20 17 4 5 20 17 6 6 20 17 6 10 19 17 17 5 20 17 20 6 20 17 20 7 18 17 20 8 19 20 17 | 20 25 12 22 20 26 13 20 20 25 13 20 20 25 13 13 20 25 13 24 20 26 13 25 18 25 13 25 19 25 26 13 | 15 10 12 15 15 10 12 16 16 10 12 16 18 10 12 12 20 10 12 10 22 10 12 10 20 10 12 10 20 10 10 12 | 20 4 22 21 20 5 22 20 20 4 14 20 20 5 22 22 20 6 22 5 20 7 22 4 18 7 22 4 18 7 5 14 | 5 5 23 6 5 5 23 5 5 5 23 6 5 5 23 23 6 6 23 5 7 7 23 5 8 6 23 5 8 7 5 23 | 45 50 55 45 46 50 55 46 44 50 55 45 45 10 55 56 48 10 55 52 45 10 55 52 44 45 55 50 45 45 50 55 | 20 7 6 20 20 8 6 20 19 7 60 20 19 7 6 6 20 7 6 7 20 7 6 7 18 8 6 7 18 8 8 60 | 10 8 4 9 10 8 4 10 10 8 4 10 10 8 4 4 10 7 4 8 10 7 4 8 10 6 4 8 8 8 8 4 | 10 7 15 10 10 8 15 10 10 8 15 10 12 8 15 16 15 8 15 3 16 8 15 7 17 7 15 7 16 7 8 15 | 7 8 11 8 8 7 11 8 10 8 11 8 12 7 11 11 10 7 11 8 7 8 11 7 7 7 11 8 8 7 7 11 | 20 25 14 20 20 25 14 20 20 25 14 20 20 24 14 14 20 24 14 25 18 24 14 25 18 25 14 25 20 25 25 14 |

Остальной материал для обеспечения  самостоятельной учебной работы студентов  находится на сервере кафедры ВМиП математического факультета в трех практических пособиях по различным темам курса, которые содержат решения типовых задач и вопросы для закрепления полученных знаний, умений и навыков:

– «Практич пос_НГ_Брошюра_точка прямая плоскость преобразование сборочный»

– «Практич пос_НГ_Брошюра_чертежи с сечениями»

– «Практич пос_НГ_Брошюра_ шрифты и кривые».