2.1 Перечень тематики лабораторных работ

- Пересечение плоскости общего положения с прямой общего вида.

- Построить в трех проекциях данные геометрические тела и найти проекции точек, расположенных на их поверхностях.

- По заданной аксонометрической модели построить три ее проекции и нанести размеры.

- Построение третьей проекции по двум заданным проекциям.

- Выполнить в трех проекциях чертеж усеченного полого геометрического тела и построить его аксонометрическую проекцию.

- Сечения и разрезы.

- Сборочный чертеж.

Содержание заданий для лабораторных работ

Лабораторная работа № 1. По заданным координатам построить комплексный чертеж треугольника АВС и прямой MN. Найти точку встречи прямой MN с непрозрачной плоскостью АВС. Определить видимые участки прямой. [8,9,10]

Лабораторная работа №2. Построить в трех проекциях геометрические тела. Найти проекции точек, расположенных на их поверхностях. Построить в трех проекциях группу геометрических тел. [8,11]

Лабораторная работа № 3. По аксонометрической проекции построить чертеж модели, т.е. построить три проекции и нанести размеры. [8,7]

Лабораторная работа №4. Построить третью проекцию по двум заданным проекциям. [8,7]

Лабораторная работа № 5. Выполнить в трех проекциях чертеж усеченного полого геометрического тела. Построить аксонометрическую проекцию. [8,7]

Лабораторная работа №6. По двум данным проекциям построить третью проекции с применением разрезов, указанных в схеме, изометрическую проекцию модели с вырезом передней части. [8,10]

Лабораторная работа №7. Выполнить сборочный чертеж сварного соединения. [8,10]