2.2 Задания для лабораторных работ

Тема 1 ЧЕРТЕЖИ С СЕЧЕНИЯМИ И РАЗРЕЗАМИ

## 1.1 Основные понятия

Чтобы чертежи мог понимать любой инженер, во многих странах приняты и действуют государственные стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Для чертежей применяется бумага определенного формата (ГОСТ 2.301-68), каждый лист которой должен иметь рамку, линии которой имеют формат ГОСТ 2.303-68. Все надписи на чертеже должны быть выполнены чертежным шрифтом (ГОСТ 2.304-81) [2].

Для определения величины изображенного изделия по чертежу на нем наносят линейные и угловые размеры. Размеры указывают с помощью выносных и размерных линий и размерных чисел. Размерные линии проводят на расстоянии не менее 10 мм от контура детали. Они имеют с двух сторон стрелки и находятся между выносными линиями. Ближе к середине над ней наносится размерное число. На чертеже меньший размер наносят ближе к изображению.

На практике изображения на чертеже выполняются в масштабах (масштаб уменьшения М1:2, масштаб увеличения М5:1). Однако размеры на чертеже наносят действительные. Каждый размер (ГОСТ 2.307-68) на чертеже указывают только один раз, но их количество должно быть достаточным для изготовления детали. На чертежах обязательно наносят габаритные размеры. Размеры и выносные линии предпочтительнее наносить вне контура изображения. Перед размерным числом допускается нанесение знаков: -(сфера), □-(квадрат), -(конусность) - острый угол направляют к вершине конуса,(уклон) – угол  направлен в сторону уклона. Согласно ГОСТ 2.316 – 68 надписи на чертежах выполняются без сокращений, но кратко, не более двух строк. В последнюю очередь заполняют основную запись.

В основу построения технических чертежей положено прямоугольное проецирование.

На технических чертежах применяются различные по своему содержанию изображения: виды, разрезы, сечения. Вид – это изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета. Между видом и проекцией существуют различия: на проекции отображается вся поверхность предмета, на виде – только обращенная к наблюдателю, то есть видимая часть. Но если применить указания стандарта о том, что на видах допускаются и не видимые части поверхности предмета при помощи штриховых линий, то различие между видом проекцией исчезает.

На рисунке 1.1 приведен пример основных плоскостей проекций совмещенные с плоскостью чертежа: вид спереди (главный вид) – на , вид сверху – на , вид слева – на , вид справа – на , вид снизу – на , вид сзади – на .

Рисунок 1.1 – Основные проекции

## 1.2 Сечения и разрезы

При выявлении формы детали применяют такие изображения, как сечения и разрезы.

Сечениями называются изображения фигуры, получающиеся при мысленном рассечении предмета плоскостью. В сечении показывают только ту фигуру, которая получается непосредственно в секущей плоскости. Для обозначения вынесенного сечения проводят разомкнутую линию (два утолщённых штриха). Стрелки указывают направление взгляда. Сечения обозначают А-А. В сечении металлы и твердые тела штрихуют параллельными линиями под углом 45 градусов к линии контура изображения, неметаллические материалы взаимно перпендикулярными линиями (решеткой), дерево - волнистыми линиями.

Разрез – это изображение предмета мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями. На разрезе показывают то, что находится в секущей плоскости и за ней. Разрезы бывают горизонтальные, профильные и наклонные. Разрез, полученный несколькими секущими плоскостями, называется сложным. Разрезы обычно располагают в проекционной связи: фронтальный – на месте главного вида, горизонтальный – на месте вида сверху, профильный – на месте вида слева. Разрезы обозначают также как и сечения. В том случае, когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали и разрез расположен в проекционной связи, то его не обозначают.

## 1.3 Изометрические и диметрические проекции

Для наглядности технических чертежей применяют аксонометрические проекции, состоящие из изометрических и диметрических проекций.

При построении изометрических проекций для размеров, откладываемых по аксонометрическим осям, используют приведенный коэффициент равный единице. Изометрические оси между собой составляют угол 120°.

Для диметрической проекции приведенный коэффициент по осям X и Z принимают равным 1, а по оси Y – равным 0.5. Оси X и Z ортогональны, а угол оси Y с осями X и Z  равен 135о. Увеличение в 1.22 раза для изометрии и в 1.06 раза для диметрии разрешает ГОСТ 2.317-69.

На рисунке 1.2 показаны ортогональные (слева) и изометрические (справа) проекции точки А соответственно.

Рисунок 1.2 – Ортогональная и изометрическая проекция точки

Построение шестигранной пирамиды приведено на рисунке 1.3. В изометрической проекции по данным из ортогональной проекции сначала строится в основании шестиугольник, затем откладывается высота и в заключение соединяются соответствующие точки.

Рисунок 1.3 – Построение пирамиды в изометрии

Построение окружностей в аксонометрических плоскостях XOZ, XOY, YOZ приведены на гранях куба (рисунок 1.4):

Рисунок 1.4 – Построение изометрической (слева) и диметрической (справа) проекции окружности

При выполнении аксонометрического изображения от руки построение эллипсов в изометрии и диметрии выполняют по 8 точкам: точки 1, 2, 3, 4- находятся на аксонометрических осях, а точки 5, 6, 7, 8 строят по величинам большой и малой осей эллипса.

Внутренние формы деталей в аксонометрических проекциях выявляют “вырезом” передней части детали.

Рациональная последовательность построения аксонометрической проекции по трём проекциям следующая (рисунок 1.5):

Рисунок 1.5 – Три проекции фигуры

Рисунок 1.6а – Сечение		Рисунок 1.6б – Диметрическая проекция

- Определяют вид аксонометрической проекции: диметрия или изометрия. Выбирают достаточное место для изображения и отмечают начало координат точку О.

- Проводят аксонометрические оси под установленным углом из начала координат и строят сечения. Координаты точек сечения, выполняемых в плоскостях YOZ и XOZ, берут на профильном или фронтальном разрезе чертежа (рисунок 1.6а).

- Строят изображение верхней части детали, видимых внутренних элементов, наружные боковые поверхности.

- Достраивают остальные элементы (рисунок 1.6б).

На рисунке 1.8 приведен пример построения аксонометрической проекции фигуры, содержащей окружность, по трем проекциям фигуры с разрезами изображенной на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – Три проекции фигуры с разрезами

Рисунок 1.8 – Аксонометрическая проекция фигуры

Вопросы для самоконтроля

1 Для чего нужны стандарты Единой системы конструкторской документации?

2 Какое проецирование положено в основу построения технических чертежей?

3 Что понимается под видом, разрезом, сечением?

4 Когда применяются сечения и разрезы?

5 В чем состоит различие между сечением и разрезом?

6 Как обычно располагаются разрезы?

7 Какой разрез называется сложным?

8 Для чего применяются аксонометрические проекции?

9 Какие виды аксонометрических проекций вы знаете?

10 Какие основные характеристики изометрической проекции?

11 Какие основные характеристики диметрической проекции?

12 Как строится точка в аксонометрической проекции?

13 Приведите последовательность построения пирамиды в аксонометрической проекции?

14 Как строится окружность в аксонометрических проекциях?

15 Как строится аксонометрическое изображение окружности от руки?

16 Как выбирается вид аксонометрической проекции для построения в них предметов?

17 Приведите последовательность построения аксонометрической проекции фигуры с разрезами по ее данным трем проекциям на плоскости?

## Практические задания 1

Вариант 1

По двум данным проекциям построить третью проекцию с применением разрезов, указанных в схеме. Построить изометрическую проекцию модели КОРПУС с вырезом передней четверти. Правильно нанести размеры (см. рисунки 1.7, 1.8).

Вариант 2

По двум данным проекциям построить третью проекцию с применением разрезов, указанных в схеме. Построить изометрическую проекцию модели ПРИЗМА с вырезом передней четверти. Правильно нанести размеры (см. рисунки 1.7,1.8).

Вариант 3

По двум данным проекциям построить третью проекцию с применением разрезов, указанных в схеме. Построить изометрическую проекцию модели КОРПУС с вырезом передней четверти. Правильно нанести размеры (см. рисунки 1.7,1.8).

Вариант 4

По двум данным проекциям построить третью проекцию с применением разрезов, указанных в схеме. Построить изометрическую проекцию модели ПОДШИПНИК с вырезом передней четверти. Правильно нанести размеры (см. рисунки 1.7,1.8).

Остальной материал по лабораторным работам находится на сервере кафедры ВМиП математического факультета в трех практических пособиях, которые содержат решения типовых задач и вопросы для закрепления полученных знаний, умений и навыков:

– «Практич пос_НГ_Брошюра_точка прямая плоскость преобразование сборочный»

– «Практич пос_НГ_Брошюра_чертежи с сечениями»

– «Практич пос_НГ_Брошюра_ шрифты и кривые».