Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»

М. И. ЖАДАН,  Е. М. БЕРЕЗОВСКАЯ

Г. Л. КАРАСЕВА

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА:

ШРИФРЫ И ЛЕКАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

по выполнению практических заданий

для студентов специальности

1-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий»

Гомель

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

2012

УДК 514.18(075.8)

ББК 22.151.3я73

Ж 15

Рецензенты:

Р. Е. Кашина - доцент, кандидат технических наук, кафедра технической механики Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого;

кафедра вычислительной математики и программирования учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом

учреждения образования «Гомельский государственный

университет имени Франциска Скорины»

Жадан, М. И.

Ж15		  Начертательная геометрия и инженерная графика: шрифты и лекальные кривые:практическое пособие для студентов специальности 1-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий» / М. И. Жадан, Е. М. Березовская, Г. Л. Карасева; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 46с.

В практическом пособии содержатся основные понятия по темам, индивидуальные практические задания, контрольные вопросы по написанию линий и шрифтов, по построению лекальных прямых.

Практическое пособие адресовано студентам специальности 1-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий» и призвано оказать помощь студентам в овладении и закреплении базовых знаний в области инженерного образования и информационных технологий.

УДК 514.18(075.8)

ББК22.151.3я73

©Жадан М. И., Березовская Е. М.,

Карасева Г. Л., 2012

©УО «Гомельский государственный

университет им. Ф. Скорины», 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Тема 1 ЛИНИИ И ШРИФТЫ	5

1.1 Основные понятия	5

1.2 Линии	5

1.3 Шрифты	6

Практические задания 1	8

Тема 2 ЛЕКАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ	9

2.1 Деление окружности на равные части	9

2.2 Линии сопряжения	9

Практические задания 2	12

ЛИТЕРАТУРА	45

ВВЕДЕНИЕ

Практическое пособие составлено в соответствии с учебной программой курса «Начертательная геометрия и инженерная графика» для студентов 1 курса заочной формы обучения специальности 1-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий», утвержденной научно-методическим Советом Учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины».

Практическое пособие «Начертательная геометрия и инженерная графика» направлено на овладение практическими приемами построения изображений на плоскости и в пространстве. Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении начертательной геометрии и черчения, необходимы для изучения общеинженерных и специальных технических дисциплин, а также в последующей педагогической и инженерной деятельности.

В данном пособии рассматриваются вопросы написания линий, шрифтов и построения лекальных кривых. Каждая тема пособия содержит краткие теоретические сведения и по несколько практических заданий, отличающихся содержанием и сложностью выполнения. Само задание содержит 32 варианта его исполнения, что позволяет обеспечить индивидуальным заданием каждого студента учебной группы. Приведенный теоретический материал и образцы выполнения конкретных заданий помогут учащимся в выполнении своих практических работ.

Пособие может быть использовано преподавателями при проведении практических занятий и студентами в их самостоятельной работе над предметом.

Тема 1 ЛИНИИ И ШРИФТЫ

## 1.1 Основные понятия

При изложении материала будут использоваться следующие основные понятия и обозначения:

( Точки в пространстве: A, B, C, D,…; 1, 2, 3,…;

( Линии в пространстве: по точкам и   a, b, c, d,…;

( Плоскости: строчными греческими – α, β, γ, δ;

( Поверхности: римскими цифрами  I, II, …,

( Плоскости проекций: произвольная –, горизонтальная , фронтальная , профильная  , дополнительные π4, π5.

( Оси проекций: x, y, z,       начало – буквой O.

( Проекции точек:

– на произвольную плоскость– A0, B0, C0, D0 …;

– на горизонтальную плоскость  π1 – A , B , C , D  …;

– на фронтальную плоскость π2 – A  ,B  ,C  ,D  ;

– на профильную плоскость  π3 –A   ,B   ,C   ,D   ;

– на плоскость  π4 –A    ,B    ,C    ,D    ;

( Проекции линий – по проекциям точек:

– горизонтальная линия – h;

– фронтальная линия - f;

– профильная линия - p.

( Для проецирующих плоскостей

–  – горизонтально-проецирующая плоскость;

–  – фронтально-проецирующая плоскость;

–  – профильно-проецирующая плоскость.

( При преобразовании эпюра вращением в новом положении к обозначениям, приведенным выше, добавляется сверху черта, например, .

( После второго вращения сверху ставятся две черты: .

## 1.2 Линии

Все чертежи выполняются линиями различного назначения в соответствии с ГОСТ 2.303-68.

Сплошная толстая основная линия применяется для изображения видимого контура предмета, сечения, разреза и имеет толщину s=0,5–1,4 мм, например, 0,706 мм.

Сплошная тонкая линия применяется для изображения размерных и выносных линий, линий штриховки сечений и имеет толщину от  до , например, 0,25 мм.

Штриховая линия применяется для изображения невидимого контура. Длина штрихов должна быть одинаковая. Ее следует выбирать от 2 до 8 мм в зависимости от размеров изображения. Расстояние между штрихами – 1…2 мм. Толщина штриховой линии от  до , например, 0,5 мм.

Штрихпунктирная тонкая линия применяется для изображения осевых и центровых линий, линий сечения, являющихся осями симметрии для выносных сечений. Длина штрихов должна быть одинаковая и выбирается от 5 до 30 мм в зависимости от размера изображения. Расстояние между штрихами – 3…5 мм. Толщина штрихпунктирной линии от  до , например, 0,35 мм.

Аккуратность и точность чертежа в значительной мере зависят от  марки и правильной заточки карандаша. Учащийся должен иметь карандаши марки М, ТМ и Т. Чертеж сначала выполняется карандашом твердой марки Т, а затем линии чертежа надо обвести карандашом марки ТМ или М.

## 1.3 Шрифты

Чертежные шрифты устанавливает ГОСТ 2.304–81. Размер шрифта численно равен высоте прописных букв: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20. Высота наклонных строчных букв равна 0,7 высоты прописных букв. Обычно высота строчных букв соответствует высоте следующего меньшего размера шрифта. Например, если высота прописных букв равна 10 мм, то соответствующих строчных – 7 мм. Верхние и нижние элементы букв выполняются за счет расстояний между строчками. Угол наклона около . Толщина линии такого шрифта равна 0,1; а минимальное расстояние меду буквами равно 0,2; между словами – 0,6 высоты прописного шрифта.

Пример написания различных шрифтов приведен в упрощенной рамке на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Написание символов шрифтов

Вопросы для самоконтроля

1 Как обозначаются точки, линии, плоскости на чертеже?

2 Как обозначаются проекции точек на основных плоскостях проекций?

3 Где применяются основные и штрихпунктирные линии?

4 Какая линия применяется для нанесения размеров?

5 Какие шрифты устанавливает ГОСТ 2.304–81?

6 Как записываются прописные и строчные буквы?

7 Как связаны размеры прописных и строчных букв?

8 Как определяется толщина линий шрифта?

9 Как определяется расстояние между буквами, словами?

10 Какие карандаши необходимо иметь при выполнении чертежей?

## Практические задания 1

В соответствии с рисунком 1.1 написать два экземпляра чертежных шрифтов:

1 – с высотой прописных букв 10 мм и соответствующих строчных – 7 мм;

2 – с высотой прописных букв 7 мм и соответствующих строчных – 5 мм;

Тема 2 ЛЕКАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ

2.1 Деление окружности на равные части

Разделить окружность на равные части можно треугольниками с углами  и с углами  и , а также с помощью циркуля. На рисунке 1.2 показан пример деления окружности с помощью циркуля на 5, 7 и 10 равных частей. Длина перпендикуляра KN делит окружность на 7 равных частей. Дуга 1M является  длины окружности, а отрезок  равняется хорде, которая делит окружность на 10 равных частей.

Рисунок 2.1 – Деление окружности на равные части

## 2.2 Линии сопряжения

При выполнении чертежей деталей часто встречаются плавные переходы от одной линии к другой, называемые сопряжениями. Различают два основных вида сопряжений:

1. Сопряжения прямых линий с дугой окружности.

2. Сопряжение дуг окружностей между собой.

Место перехода от одной линии к другой называют точкой сопряжения. Плавный переход от прямой к дуге окружности получается в том случае, если прямая является касательной к этой дуге. Опуская из центра окружности перпендикуляр на прямую, и находят точку сопряжения (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 – Сопряжение окружности 	Рисунок 2.3 – Сопряжение двух

и прямой							окружностей

Переход от одной дуги окружности к другой будет плавным, когда точка сопряжения лежит на прямой, соединяющей центры сопрягаемых дуг окружностей (рисунок 2.3).

Построение сопряжений. На рисунке 2.4 приведено построение сопряжение радиуса R к прямым линиям, на рисунке 2.5 показано построение сопряжений прямой к окружности и дуге окружности, построение сопряжений окружностей внешним образом изображено на рисунке 2.6, построение сопряжений окружностей внутренним образом указано на рисунке 2.7. Следует обратить внимание на сложение или вычитание радиусов сопрягающихся кривых и прямых.

Рисунок 2.4 – Сопряжение двух прямых

Рисунок 2.5 – Сопряжение прямых и дуг окружностей

Рисунок 2.6 – Сопряжение окружностей внешним образом

Рисунок 2.7 – Сопряжение окружностей внутренним образом

Пример построения линий сопряжения. На рисунке 2.8 изображен контур детали с применением сопряжений различного вида с нанесением соответствующих размеров. На рисунке сохранены необходимые вспомогательные построения.

Рисунок 2.8 – Применение линий сопряжения

Вопросы для самоконтроля

1 Как разделить окружность нужное количество равных частей?

2 Что понимается под линией сопряжения, точкой сопряжения?

3 Как построить линии сопряжения между прямыми?

4 Как построить линии сопряжения между прямой и окружностью?

5 Как построить линии сопряжения между двумя окружностями?

6 Чем отличается построение линий сопряжения окружностей внутренним и внешним образом?

## Практические задания 2

Вычертить изображения контуров деталей и нанести размеры согласно приведенным ниже индивидуальным вариантам заданий (см. рисунок 2.8). Линии построения для нахождения точек сопряжения сохранить на чертеже.

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

Вариант 11

Вариант 12

Вариант 13

Вариант 14

Вариант 15

Вариант 16

Вариант 17

Вариант 18

Вариант 19

Вариант 20

Вариант 21

Вариант 22

Вариант 23

Вариант 24

Вариант 25

Вариант 26

Вариант 27

Вариант 28

Вариант 29

Вариант 30

Вариант 31

Вариант 32

ЛИТЕРАТУРА

1  Виноградов, В.Н. Начертательная геометрия / В.Н. Виноградов – Мн.: Высшая школа, 1977. – 368с.

2  Виноградов, В.Н. Черчение: Техническая графика / В.Н. Виноградов – Мн.: Нар. асвета, 1999. – 191с.

3  Гордон, В.О. Курс начертательной геометрии / В.О. Гордон, М.А. Семенцов-Огиевский – М.: Высшая школа, 2009. – 272с.

4  Гордон, В.О. Сборник задач по курсу начертательной геометрии: учебное пособие / В.О. Гордон, Ю.Б. Иванов, Т.Е. Солнцева – М.: Высшая школа, 1989.– 320с.

5  Локтев, О.В. Краткий курс начертательной геометрии / О.В. Локтев – М.: Высшая школа, 1998. – 192с.

6  Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия и черчение / А.А. Чекмарев – М.: Владос, 2002. – 472с.

7  Чекмарев, А.А. Инженерная графика: Учебник / А.А. Чекмарев – М.: Высшая школа, 2010. – 382 с.

8  Боголюбов, С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения / С.К. Боголюбов – М.: .Высшая школа, 1989. –368с.

9 Финкельштейн, Э. AutoCAD 2002. Библия пользователя / Э. Финкельштейн – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 1072с.

10  Жадан, М.И. Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика: тексты лекций / М.И. Жадан. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2008. – 95с.

11 Начертательная геометрия: Учебник для студентов вузов / Под ред. Крылова Н.Н. – М.: Высшая школа, 2010. – 224с.

Учебное издание

ЖАДАН Михаил Иванович

БЕРЕЗОВСКАЯ Елена Михайловна

КАРАСЕВА Галина Леонидовна

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА:

ШРИФТЫ И ЛЕКАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

по выполнению практических заданий

для студентов специальности

1-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий»

В авторской редакции

Подписано в печать                  . Формат издания 60х84 1/16.

Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».

Усл. печ. л.. 2,6.  Уч-изд. л. 2,0.  Тираж 30 экз.

Отпечатано в учреждении образования

«Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»,

246019 г. Гомель, ул. Советская, 104