Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»

М. И. ЖАДАН,  Е. М. БЕРЕЗОВСКАЯ

Г. Л. КАРАСЕВА

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА:

ТОЧКА, ПРЯМАЯ, ПЛОСКОСТЬ, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

по выполнению практических заданий

для студентов специальности

1-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий»

Гомель

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

2012

УДК 514.18(075.8)

ББК 22.151.3я73

Ж 15

Рецензенты:

Р. Е. Кашина - доцент, кандидат технических наук, кафедра технической механики Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого;

кафедра вычислительной математики и программирования учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом

учреждения образования «Гомельский государственный

университет имени Франциска Скорины»

Жадан, М. И.

Ж15		  Начертательная геометрия и инженерная графика: точка, прямая, плоскость, преобразование чертежа: практическое пособие для студентов специальности 1-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий» / М. И. Жадан, Е. М. Березовская, Г. Л. Карасева; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 43с.

В практическом пособии содержатся основные понятия по темам, индивидуальные практические задания, контрольные вопросы по взаимоположению точки, прямой и плоскости в пространстве, способам преобразования чертежа и сборочному чертежу.

Практическое пособие адресовано студентам специальности 1-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий» и призвано оказать помощь студентам в овладении и закреплении базовых знаний в области инженерного образования и информационных технологий.

УДК 514.18(075.8)

ББК22.151.3я73

©Жадан М. И., Березовская Е. М.,

Карасева Г. Л., 2012

©УО «Гомельский государственный

университет им. Ф. Скорины», 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Тема 1 ТОЧКА И ПРЯМАЯ В ПРОСТРАНСТВЕ	5

1.1 Плоскости проекций	5

1.2 Проекции точек и отрезков	6

Практические задания 1	9

Тема 2 ПРЯМАЯ И ПЛОСКОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ	13

2.1 Проекции плоских фигур	13

Практические задания 2	15

Тема 3 ПРЯМАЯ И ПЛОСКОСТЬ ОБЩЕГО 	  ПОЛОЖЕНИЯ	17

3.1 Принадлежность плоскости	17

3.2 Пересечения прямой с плоскостью общего положения	19

Практические задания 3	21

Тема 4 СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРТЕЖА	23

4.1 Способ перемены плоскостей проекций	23

4.2 Способ вращения	27

Практические задания 4	29

Тема 5 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	31

5.1 Основные понятия	31

Практические задания 5	34

ЛИТЕРАТУРА	42

ВВЕДЕНИЕ

Практическое пособие составлено в соответствии с учебной программой курса «Начертательная геометрия и инженерная графика» для студентов 1 курса специальности 1-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий», утвержденной научно-методическим Советом Учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины».

Практическое пособие «Начертательная геометрия и инженерная графика» направлено на овладение практическими приемами построения изображений на плоскости и в пространстве. Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении начертательной геометрии и черчения, необходимы для изучения общеинженерных и специальных технических дисциплин, а также в последующей педагогической и инженерной деятельности.

В данном пособии рассматриваются вопросы расположения точек, прямых и плоскостей в пространстве, способов преобразования чертежа и построения сборочного чертежа. Каждая тема пособия содержит краткие теоретические сведения и по несколько практических заданий, отличающихся содержанием и сложностью выполнения. Само задание содержит 32 варианта его исполнения, что позволяет обеспечить индивидуальным заданием каждого студента учебной группы. Приведенный теоретический материал и образцы выполнения конкретных заданий помогут учащимся в выполнении своих практических работ.

Пособие может быть использовано преподавателями при проведении практических занятий и студентами в их самостоятельной работе над предметом.

Тема 1 ТОЧКА И ПРЯМАЯ В ПРОСТРАНСТВЕ

## 1.1 Плоскости проекций

Различают три вида проецирования точки на плоскость: центральное, параллельное и прямоугольное проецирование. Ортогональное проецирование имеет ряд преимуществ перед центральным и косоугольным параллельным проецированием. Это простота построений ортогональных проекций точек и сохранение на проекциях, при определенных условиях, формы и размеров проецируемой фигуры.

Обратимость чертежа будет обеспечена проецированием на две непараллельные, например, взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Одна из них – горизонтальная плоскость проекций  или H, другая, перпендикулярная ей, - фронтальная плоскость проекций  или V. Линия их пересечения является осью проекций. Эти плоскости проекций образуют систему , . Плоскость  является профильной плоскостью проекций (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Плоскости ортогональных проекций

Горизонтальной проекцией точки A называют прямоугольную проекцию этой точки на горизонтальной плоскости проекций ; фронтальной – на фронтальной плоскости проекций  (рисунок 1.2). Две проекции точки вполне определяют ее положение в пространстве относительно данной системы плоскостей проекций.

Рисунок 1.2– Проекция точки		Рисунок 1.3– Плоскость чертежа

Повернув плоскость  (рисунок 1.2) вокруг оси проекций на угол 90º, получим одну плоскость (рисунок 1.3) – плоскость чертежа: проекции  и  расположены на одном перпендикуляре к оси проекций – линии связи. В результате проведенного совмещения плоскостей  и  получим чертеж, известный под названием эпюр (Эпюр Монжа, 1799 г.) (рисунок 1.3).

При наличии оси проекций, положение точки A относительно плоскостей проекций устанавливается однозначно: отрезок  определяет расстояние точки A от плоскости проекций , а отрезок  – расстояние точки A до плоскости проекций.

## 1.2 Проекции точек и отрезков

На практике зачастую бывает недостаточно двух плоскостей проекций. Введем третью плоскость проекций , перпендикулярную к  и , и называемую профильной. Точка в системе трех плоскостей проекций определяется тремя проекциями , , (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Проекция точки на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций

Горизонтальная и фронтальная проекции расположены на линии связи , перпендикулярной оси x, а фронтальная и профильная проекции находятся на перпендикуляре к оси z - линии связи . Разворот плоскостей  и  проведен так, как было сказано ранее, на 90º, до совмещения их в одной плоскости. Построение профильной проекции  произведено по горизонтальной  и фронтальной .

Расстояния от точки A до плоскостей проекций следующие:

– расстояние до плоскости ;

– расстояние до плоскости ;

– расстояние до плоскости ;

Так как точка, лежащая на прямой линии, проецируется в свою проекцию, лежащую в проекции исходной прямой, то отсюда вытекает, что для задания проекции отрезка прямой необходимо иметь проекции двух его точек – концов отрезка.

Прямой общего положения называется прямая, которая не параллельна и не перпендикулярна ни к одной из плоскостей ,,.

На рисунке 1.5 показано наглядное изображение отрезка и его проекций и комплексный чертеж (эпюр) этого отрезка в трех плоскостях проекций.

Рисунок 1.5– Проецирование отрезка на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций

В тех случаях, когда нет необходимости в определении положения точки, отрезка, фигуры относительно координатной системы плоскостей проекций, то оси координат на эпюре можно не указывать (рисунок 1.6).

| Рисунок 1.6– Проекция отрезка без осей | Рисунок 1.7– Построение третьей проекции |
| --- | --- |

Построения третьей проекции отрезка прямой, например, профильной, по имеющимся двум другим (например, горизонтальной и фронтальной) проекциям на чертеже с осями проекций приведено на рисунке 1.7 (черточки обозначают одинаковые расстояния от проекций точек до соответствующих осей).

Вопросы для самоконтроля

1 Какие виды проецирования вы знаете?

2 Как называют  ортогональные плоскости проекций?

3 Что такое эпюр Монжа?

4 Как располагаются проекции точки на чертеже?

5 Как построить проекцию отрезка?

6 Как построить третью проекцию по двум заданным проекциям?

7 Какая прямая называется прямой общего положения?

8 Когда на чертеже можно не указывать оси координат?

9 Назовите частные положения точек на плоскости?

10 Как строится профильная проекция точки?

## Практические задания 1

1.1 Построить его наглядное изображение и комплексный чертеж точек A и B. Определить положение точек относительно плоскостей проекций (см. рисунок 1.4)

| № вари- анта | Координаты точек |
| --- | --- |
|  | А | В |
|  | Х | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 20 20 35 24 32 15 36 24 30 33 28 26 45 32 42 37 27 30 26 36 42 31 34 28 36 28 25 37 35 22 41 28 | 40 18 20 26 6 40 30 24 10 18 30 28 30 30 10 24 19 38 12 25 22 38 10 8 24 25 40 24 10 5 24 30 | 28 25 15 35 28 25 14 15 38 30 12 35 28 10 34 5 19 10 23 6 23 10 25 38 6 5 10 5 30 40 15 12 | 0 30 35 0 32 0 36 0 30 33 28 0 0 32 0 0 5 30 0 12 0 32 10 0 0 0 35 0 9 22 0 28 | 20 0 30 26 0 0 0 24 0 48 0 28 0 0 42 24 19 0 0 25 22 0 0 12 0 25 0 24 0 35 24 0 | 15 25 0 35 28 25 0 15 38 0 45 35 28 45 34 0 0 38 23 0 43 38 0 21 39 0 38 39 0 0 15 45 |

1.2 По заданным координатам концов отрезка AB построить его наглядное изображение и комплексный чертеж. Определить положение отрезка относительно плоскостей проекций (см. рисунок 1.5)

| № вари- анта | Координаты точек |
| --- | --- |
|  | А | В |
|  | Х | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 50 30 35 40 32 40 36 45 30 33 28 50 45 32 32 37 37 30 40 36 40 32 40 28 36 28 35 37 45 22 45 28 | 20 10 30 26 6 40 30 24 0 8 30 28 30 30 10 24 19 38 12 25 22 38 10 8 24 25 40 24 0 5 24 30 | 15 25 5 35 28 25 40 15 38 30 12 35 28 10 34 5 19 10 23 6 23 10 25 38 6 5 10 5 30 40 15 12 | 10 30 35 0 32 4 36 10 30 33 28 15 0 32 32 10 5 30 12 12 6 32 10 28 9 9 35 5 9 22 10 28 | 20 40 30 26 46 40 30 24 0 48 30 28 30 30 42 24 19 9 30 25 22 8 30 12 24 25 8 24 30 35 24 30 | 15 25 40 35 28 25 0 15 38 30 45 35 28 45 34 30 39 38 23 30 43 38 25 21 39 25 38 39 30 5 15 45 |

1.3 По заданным координатам концов отрезка AB построить его наглядное изображение и комплексный чертеж. Определить положение отрезка относительно плоскостей проекций (см. рисунок 1.5)

| № вари- анта | Координаты точек |
| --- | --- |
|  | А | В |
|  | Х | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 40 40 37 41 39 43 39 43 40 42 46 38 36 45 44 38 42 40 38 40 48 38 46 40 40 50 50 45 41 50 39 38 | 10 5 30 0 0 15 35 6 5 30 10 8 36 30 10 35 12 36 32 38 8 38 30 35 40 10 40 10 6 5 35 8 | 10 20 5 0 30 15 0 6 40 5 10 38 9 20 40 35 10 0 5 38 9 0 20 35 5 10 10 40 5 10 0 38 | 10 9 5 10 9 13 8 12 0 12 15 13 5 15 14 10 10 8 5 10 14 5 10 10 8 15 10 15 10 10 8 13 | 20 29 5 30 30 36 10 38 30 10 35 30 8 10 35 10 40 10 5 10 36 5 10 10 10 40 10 35 30 50 10 30 | 20 35 25 30 5 40 35 38 0 35 40 5 35 40 5 0 40 35 26 0 36 35 45 0 35 40 40 5 30 40 35 5 |

1.4 По заданным координатам концов отрезков AB и CD построить комплексный чертеж. Определить взаимное положение отрезков.

| № вари- анта | Координаты точек |
| --- | --- |
|  | А | B | C | D |
|  | Х | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 55 45 50 55 56 46 50 54 58 45 52 54 60 46 50 52 55 45 52 46 56 45 50 45 55 46 50 45 56 45 46 52 | 5 20 17 4 5 20 17 6 6 20 17 6 10 19 17 17 5 20 17 20 6 20 17 20 7 18 17 20 8 19 20 17 | 20 25 12 22 20 26 13 20 20 25 13 20 20 25 13 13 20 25 13 24 20 26 13 25 18 25 13 25 19 25 26 13 | 15 10 12 15 15 10 12 16 16 10 12 16 18 10 12 12 20 10 12 10 22 10 12 10 20 10 12 10 20 10 10 12 | 20 4 22 21 20 5 22 20 20 4 14 20 20 5 22 22 20 6 22 5 20 7 22 4 18 7 22 4 18 7 5 14 | 5 5 23 6 5 5 23 5 5 5 23 6 5 5 23 23 6 6 23 5 7 7 23 5 8 6 23 5 8 7 5 23 | 45 50 55 45 46 50 55 46 44 50 55 45 45 10 55 56 48 10 55 52 45 10 55 52 44 45 55 50 45 45 50 55 | 20 7 6 20 20 8 6 20 19 7 60 20 19 7 6 6 20 7 6 7 20 7 6 7 18 8 6 7 18 8 8 60 | 10 8 4 9 10 8 4 10 10 8 4 10 10 8 4 4 10 7 4 8 10 7 4 8 10 6 4 8 8 8 8 4 | 10 7 15 10 10 8 15 10 10 8 15 10 12 8 15 16 15 8 15 3 16 8 15 7 17 7 15 7 16 7 8 15 | 7 8 11 8 8 7 11 8 10 8 11 8 12 7 11 11 10 7 11 8 7 8 11 7 7 7 11 8 8 7 7 11 | 20 25 14 20 20 25 14 20 20 25 14 20 20 24 14 14 20 24 14 25 18 24 14 25 18 25 14 25 20 25 25 14 |

Тема 2 ПРЯМАЯ И ПЛОСКОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ

## 2.1 Проекции плоских фигур

Построение проекций фигур, все точки которых лежат в одной плоскости, сводится к построению проекций ряда точек, образующих линии контуров проекций фигур. В общем случае в системе ,  проекции какого-либо многоугольника представляют собой также многоугольники с тем же числом сторон, при этом плоскость этого многоугольника является плоскостью общего положения.

Рисунок 2.1 – Проекции треугольника общего положения

Но если в системе обе проекции, например, треугольника представляют собой треугольник, то его плоскость будет либо плоскостью общего положения (рисунок 2.1), либо профильно-проецирующей (рисунок 2.4) (так как горизонталь треугольника расположена перпендикулярно к плоскости , а значит ее проекции параллельны).

Если же проекция многоугольника на  или представляет собой отрезок прямой, то плоскость многоугольника соответственно перпендикулярна к  или к.На рисунке 2.2 плоскость треугольника горизонтально-проецирующая, а на рисунке 2.3 – фронтально-проецирующая (,).

| Рисунок 2.2 – Треугольник горизонтально проецирующий | Рисунок 2.3 – Треугольник фронтально проецирующий |
| --- | --- |

Отметим, что фигура расположенная параллельно плоскости проекций, проецируется на нее без искажения (рисунок 2.5).

| Рисунок 2.4 – Треугольник профильно-проецирующий | Рисунок 2.5 – Треугольник параллелен плоскости проекции |
| --- | --- |

Вопросы для самоконтроля

1 Что такое чертеж?

2 Когда говорят: «Плоскость общего положения»?

3 Как определяются углы между плоскостями?

4 Что означает проецирующая плоскость?

5 Сколько видов проецирующих плоскостей вы знаете?

6 В каком случае фигура проецируется без искажения?

## Практические задания 2

2.1 По заданным координатам вершин A, B и C построить комплексный чертеж треугольника. Определить его положение относительно плоскостей проекций (см. рисунок 2.1).

| № вари- анта | Координаты точек |
| --- | --- |
|  | А | B | C |
|  | Х | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 40 25 40 40 25 40 40 25 40 40 25 40 40 25 40 40 25 40 40 25 40 40 25 40 20 40 25 40 46 40 25 40 | 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 10 20 15 10 10 20 15 10 10 20 | 20 45 45 20 45 45 20 45 45 20 45 45 20 45 45 20 45 45 20 45 45 20 45 45 48 20 45 45 16 20 45 45 | 10 25 40 10 25 40 10 25 40 10 25 40 10 25 40 10 25 40 10 25 40 10 25 40 20 10 25 40 16 10 25 40 | 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 10 20 15 10 10 20 15 10 10 20 | 20 15 10 20 15 10 20 15 10 20 15 10 20 15 10 20 15 10 20 15 10 20 15 10 13 20 15 10 44 20 15 10 | 10 25 10 10 25 10 10 25 10 10 25 10 10 25 10 10 25 10 10 25 10 10 25 10 20 10 25 10 16 10 25 10 | 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 25 40 20 40 25 40 20 15 25 20 40 | 20 15 10 20 15 10 20 15 10 20 15 10 20 15 10 20 15 10 20 15 10 20 15 10 13 20 15 10 16 20 15 10 |

2.2 По заданным координатам вершин A, B и C построить комплексный чертеж треугольника. Определить, как расположен треугольник относительно плоскостей проекций.

| № вари- анта | Координаты точек |
| --- | --- |
|  | А | B | C |
|  | Х | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 47 35 53 45 47 35 52 46 46 36 52 44 45 36 54 45 47 35 53 43 46 36 52 42 45 35 52 46 47 35 52 46 | 35 20 16 20 35 21 15 20 35 22 15 19 36 20 16 16 36 19 15 20 36 20 15 18 35 20 14 20 35 21 15 20 | 15 6 17 40 15 7 16 42 16 8 18 39 16 8 16 40 15 6 16 40 16 8 15 38 15 8 16 40 15 7 16 42 | 15 55 10 32 15 55 10 30 15 56 10 30 16 56 10 30 16 54 10 30 17 53 10 30 15 55 8 33 15 55 10 30 | 8 8 8 35 9 9 8 33 8 7 9 34 8 7 9 40 9 8 9 33 7 7 9 30 10 6 10 35 9 8 8 33 | 35 35 40 11 36 36 40 10 36 37 42 10 36 37 40 12 34 34 40 10 35 36 40 10 35 36 40 15 35 35 40 10 | 5 5 28 5 6 6 27 6 7 6 25 7 7 6 26 6 6 7 27 6 5 6 25 6 4 6 25 15 4 8 27 6 | 18 26 50 5 18 26 48 6 19 27 46 7 19 26 48 25 17 25 48 5 20 26 48 6 20 25 45 5 18 26 48 6 | 6 18 10 7 6 17 9 8 5 16 9 7 5 15 9 15 6 18 10 5 5 15 12 6 5 16 10 5 6 17 9 8 |

Тема 3 ПРЯМАЯ И ПЛОСКОСТЬ ОБЩЕГО 			ПОЛОЖЕНИЯ

## 3.1 Принадлежность плоскости

Прямая принадлежит плоскости, если любые две ее точки принадлежат плоскости. Построение проекций такой прямой DE приведено на рисунке 3.1. Последовательность построения изображена линиями связи со стрелочками.

Рисунок 3.1 – Принадлежность прямой плоскости

При построении точки пересечения прямой с проецирующей плоскостью исходят из того, что плоскость, перпендикулярная плоскости проекций, проецируется на неё в виде прямой линии, которой и принадлежит их точке пресечения.

Получение точек пересечения прямой с горизонтально-проецирующей плоскостью (плоскость задана треугольником ABC) изображено на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Пересечение линии с горизонтально проецирующей плоскостью

Невидимые участки прямых изображены пунктирными линиями. На рисунке 3.2 горизонтальная проекция  точки пересечения прямой b с треугольником ABC определяется в пересечении проекций прямой  и треугольника, так как треугольник проецируется на плоскости  в виде прямой линии. Найдя точку , определяем положение проекции . Так как прямая b в направлении  находится над треугольником, то на чертеже часть фронтальной проекции  видимая, а левее точки  - невидимая (штриховая) линия.

Пресечение двух плоскостей определяется прямой линией, которая задается двумя точками. Для их определения вводят две вспомогательные плоскости, затем строят линии пересечения этих плоскостей с двумя заданными и в их пресечениях находят общие точки этих двух плоскостей.

Построение линий пересечения в частном случае, когда одна плоскость является проецирующей, приведены на рисунке 3.3 (-фронтально-проецирующая плоскость; при взгляде по стрелке S проекция  находится перед плоскостью  - поэтому она видима, а невидимая часть плоскости треугольника указана пунктирной линией), на рисунках 3.4 ( - горизонтально-проецирующая плоскость).

На рисунке 3.4 показано пересечение двух плоскостей, из которых плоскость, заданная треугольником ABC, расположена перпендикулярно к плоскости . Так как, треугольник ABC проецируется на плоскость  в виде прямой линии , то горизонтальная проекция отрезка прямой по которому пересекаются оба треугольника, представляет собой отрезок  проекции . Проводя линии связи, получаем фронтальную проекцию , принадлежащую линии пересечения обоих треугольников. На фронтальной проекции отмечаем видимость частей треугольников: при взгляде снизу вверх по горизонтальной проекции видно, что сторона  находится перед плоскостью треугольника ABC (видимая часть заполнена узором).

| Рисунок 3.3 – Пересечение с фронтально-проецирующей плоскостью | Рисунок 3.4 – Пересечение с горизонтально-проецирующей плоскостью |
| --- | --- |

## 3.2 Пересечения прямой с плоскостью общего положения

Точку пересечения прямой линии  общего положения с плоскостью  общего положения строят в следующем порядке:

а) через прямую  проводят вспомогательную плоскость ;

б) строят линию пересечения  вспомогательной плоскости  и заданной плоскости ;

в) в пересечении линии  с заданной прямой  отмечают искомую точку .

На рисунке 3.5 слева показано построение точки пересечения  прямой  с плоскостью общего положения , заданной треугольником . Здесь применяется горизонтально-проецирующая плоскость , которая пересекает треугольник  по прямой . Считая, что в пространстве заданы прямая и непрозрачный треугольник, определяем видимые и невидимые части прямой  относительно плоскостей  и .

Зоны видимости поясним исходя из положения точек на скрещивающихся прямых. Так в точке  совмещаются горизонтальные проекции двух точек  и  (, ,смотрим сверху вниз), и так как , то в горизонтальной проекции на участке - прямая видимая, а - невидимая. Для определения

Рисунок 3.5 – Пересечение прямой общего положения с плоскостью общего положения, заданной треугольником

видимости во фронтальной плоскости смотрим снизу вверх: в точке  совпадают фронтальные проекции точек  и ; закрывает прямую  (), поэтому  будет невидимой во фронтальной проекции,  а - видимой частью проекции .

Пересечение плоскости общего положения, заданной треугольником , с прямой общего положения проведенное с использованием фронтально-проецирующей плоскости изображено в трех плоскостях на рисунке 3.5 справа.

Вопросы для самоконтроля

1 Когда прямая принадлежит плоскости?

2 Как строится точка пересечения прямой с проецирующей плоскостью?

3 Как определяется линия пересечения двух плоскостей?

4 Как находят точку пересечения прямой общего положения с плоскостью общего положения?

5 Как определяются зоны видимости прямой?

6 Как отмечаются на чертеже зоны видимости?

## Практические задания 3

3.1 По заданным координатам вершин A, B и C построить комплексный чертеж треугольника и произвольного отрезка прямой DK, расположенного в плоскости треугольника (см. рисунок 3.1).

| № вари- анта | Координаты точек |
| --- | --- |
|  | А | B | C |
|  | Х | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 42 50 47 41 46 50 42 47 50 43 46 52 42 47 50 40 45 48 42 50 42 40 52 49 50 42 45 42 47 50 52 42 | 26 25 10 26 9 24 27 10 24 25 10 25 26 10 24 26 10 26 25 24 26 25 26 14 24 27 9 27 10 25 25 26 | 59 10 9 49 9 10 48 8 9 49 11 8 50 9 10 50 10 12 50 10 48 48 9 10 8 47 9 50 10 10 8 50 | 36 30 30 36 32 32 36 30 28 35 32 30 35 32 30 34 30 32 35 30 35 36 32 32 30 35 30 36 32 30 30 35 | 8 5 48 11 50 5 10 48 5 9 48 5 10 48 5 10 50 6 10 8 9 8 6 50 6 10 50 10 50 5 5 10 | 8 45 44 10 46 45 11 45 44 9 46 45 10 45 48 10 45 44 11 43 9 9 45 44 45 9 45 10 45 45 45 10 | 10 12 10 9 10 10 12 10 12 9 10 13 10 10 12 9 10 11 9 10 9 10 12 9 12 8 10 10 10 12 13 10 | 30 40 18 30 18 40 29 20 40 30 20 40 32 20 42 30 20 40 30 40 30 29 40 20 40 30 18 30 20 40 40 32 | 25 15 5 20 5 16 25 4 14 25 5 14 24 4 15 25 5 16 26 15 24 25 16 6 14 25 5 25 5 15 14 24 |

3.2 По заданным координатам вершин A, B и C построить комплексный чертеж треугольника ABC и прямой MN. Найти точку встречи прямой MN с непрозрачной плоскостью ABC. Определить видимые участки прямой (см. рисунок 3.5).

| № вари- анта | Координаты точек |
| --- | --- |
|  | А | B | C | M | N |
|  | Х | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 42 47 50 41 46 48 40 47 50 42 47 50 43 46 52 42 47 50 40 45 48 42 50 42 40 52 49 50 42 45 52 42 | 27 10 25 26 9 24 25 10 24 27 10 24 25 10 25 26 10 24 26 10 26 25 24 26 25 26 14 24 27 9 25 26 | 50 10 10 49 9 8 50 9 10 48 8 9 49 11 8 50 9 10 50 10 12 50 10 48 48 9 10 8 47 9 8 50 | 36 32 30 36 32 30 35 30 32 36 30 28 35 32 30 35 32 30 34 30 32 35 30 35 36 32 32 30 35 30 30 35 | 10 50 5 11 50 6 10 48 5 10 48 5 9 48 5 10 48 5 10 50 6 10 8 9 8 6 50 6 10 50 5 10 | 10 45 45 10 46 44 11 44 45 11 45 44 9 46 45 10 45 48 10 45 44 11 43 9 9 45 44 45 9 45 45 10 | 10 10 12 9 10 12 10 10 10 12 10 12 9 10 13 10 10 12 9 10 11 9 10 9 10 12 9 12 8 10 13 10 | 30 20 40 30 18 38 30 20 40 29 20 40 30 20 40 32 20 42 30 20 40 30 40 30 29 40 20 40 30 18 40 32 | 25 5 15 26 5 14 25 5 16 25 4 14 25 5 14 24 4 15 25 5 16 26 15 24 25 16 6 14 25 5 14 24 | 50 57 48 50 56 46 48 55 48 50 57 50 48 56 47 50 57 48 47 55 46 50 54 50 52 48 56 47 48 55 47 50 | 25 17 40 25 16 40 24 15 40 26 16 40 25 16 40 25 15 39 26 15 38 24 15 24 26 40 16 40 24 15 40 25 | 15 45 27 16 44 26 16 45 26 15 44 25 16 45 26 13 45 26 17 45 27 16 44 14 15 25 44 26 14 45 26 13 | 12 10 10 11 10 10 10 11 10 11 10 9 12 9 10 13 10 8 11 10 10 13 9 13 12 10 10 10 11 10 10 13 | 13 40 8 13 40 8 12 42 9 14 39 9 12 39 10 13 40 8 12 40 9 12 40 13 12 10 40 9 11 40 10 13 | 35 10 6 35 9 8 34 10 9 35 9 9 35 9 10 34 9 8 35 10 8 36 10 35 35 6 10 8 34 10 10 34 |

Тема 4 СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРТЕЖА

Многие задачи решаются легко и просто, если геометрические фигуры находятся в частном положении. Рассмотрим основные способы преобразования чертежа общего положения в частное положение:

1) Первый способ - заменяют заданную систему плоскостей проекций на новую так, чтобы в ней исходные объекты оказались в частном положении, не меняя своего положения в пространстве (способ перемены плоскостей проекций);

2) Второй способ - изменяют положение исходных объектов в пространстве так, чтобы они приняли частное положение относительно неизменных плоскостей проекций (способ вращения).

## 4.1 Способ перемены плоскостей проекций

Сущность способа перемены плоскостей проекций заключается в том, что положение точек, линий, плоских фигур, поверхностей в пространстве остается неизменным, а система ,  дополняется плоскостями, образующими с плоскостью  или , или между собой системы двух взаимно перпендикулярных плоскостей, принимаемых за новые плоскости проекций. Каждая новая перпендикулярная система выбирается так, чтобы по отношению к заданным геометрическим элементам она заняла положение наиболее удобное для выполнения требуемого задания. При введении новой плоскости проекций, ось проекций будет обозначаться в виде дроби, черта которой лежит на оси, а обозначения плоскостей проекций представляют собой как бы числитель и знаменатель дроби, причем каждая буква ставится по ту сторону оси, где должны размещаться соответствующие проекции. Перемену плоскостей проекций можно производить последовательно несколько раз. Номер плоскости обозначает количество штрихов у проецируемых букв.

Пример построения проекции точки в новой системе координат приведён на рисунке 4.1 - для горизонтально-проецирующей плоскости (при этом линия связи  перпендикулярна оси  и равны расстояния ), и рисунке 4.2 - для фронтально-проецирующей плоскости (при этом линия связи  перпендикулярна новой оси  и равны расстояния ).

| Рисунок 4.1 – Перемена плоскости проекций для горизонтально -проецирующей плоскостью | Рисунок 4.2 – Перемена плоскости проекций для фронтально-проецирующей плоскостью |
| --- | --- |

Рисунок 4.3 – Применение метода перемены плоскостей проекций

Применение метода перемены плоскостей проекций с использованием горизонтально-проецирующей плоскости для определения натуральной величины треугольника  изображено на рисунке 4.3.

Основными задачами преобразования чертежа являются:

1 Определение величины отрезка  общего положения и угла наклона к плоскости проекций приведено на рисунке 4.4. Натуральная величина   равна , .При построении равные отложенные расстояния отмечены соответствующими значками.

Рисунок 4.4 – Определение натуральной величины отрезка

2 Приведение отрезка прямой общего положения в проецирующее положение изображено на рисунке 4.4. Чтобы заданную в системе ,  прямую общего положения , расположить перпендикулярно к дополнительной плоскости проекций, необходимо введение двух дополнительных плоскостей проекций:  сначала перейти к системе ,, в которой  и , а затем перейти к системе ,, где  и  - получим  точку - проекцию  данной прямой .

3 Приведение плоской фигуры общего положения в проецирующее положение и определение угла между данной плоскостью и плоскостью проекций. На рисунке 4.5 это осуществлено с помощью горизонтали, а на рисунке 4.6 – с помощью фронтали. Остальные построения показаны на чертежах. На рисунке 4.6 определен .

Рисунок 4.5 – Перевод фигуры в проецирующее положение и определение ее натуральной величины

4 Определение натурального вида плоской фигуры, расположенной в проецирующем положении. Пример построения натурального вида  дан на рисунке 4.5. Сначала проводится горизонталь. Плоскость, перпендикулярная  будет перпендикулярна плоскости

Рисунок 4.6 – Определение угла между плоскостями

(так как ) и в тоже время перпендикулярна плоскости , так как . Затем вводится дополнительная плоскость проекций , переводящая  в отрезок . На заключительной стадии построения, ось /параллельна, т.е. плоскости , что и приводит к определению натуральной величины  . То есть, в этом примере, чтобы получить параллельность плоскости  и плоскости , потребовалось предварительно расположить взаимно перпендикулярно плоскость  и плоскость .

## 4.2 Способ вращения

При вращении некоторой точки вокруг оси она движется в плоскости вращения, перпендикулярной оси вращения, и описывает окружность некоторого радиуса. В качестве оси вращения обычно используются прямые перпендикулярные (параллельные) плоскости проекции.

При вращении точки вокруг вертикальной оси ее горизонтальная проекция перемещается по окружности, а фронтальная проекция – параллельно оси х. Если точку вращения вокруг оси перпендикулярной плоскости , то ее фронтальная проекция будет перемещаться по окружности, а горизонтальная проекция - на плоскости  в виде отрезка прямой линии параллельно оси х.

Рисунок 4.7 – Поворот на угол

Вращение вокруг проецирующей прямой применяют когда надо найти натуральную величину отрезка прямой и угол ее наклона. На рисунке 4.7 вращая точку В на угол  в положение , так, что  параллельно плоскости , определяется величина отрезка AB, равная и угол  с плоскостью , здесь плоскости вращения перпендикулярны плоскости  и проходят через точку А поэтому точка А остается неподвижной. На рисунке 4.8 приведен пример нахождения методом вращения натуральной величины  треугольника ABC, находящегося в частном положении за одно вращение.

Рисунок 4.8 – Определение натуральной величины фигуры

Натуральную величину плоской фигуры можно определить вращением вокруг оси, параллельной плоскости проекции, одним поворотом приведя фигуру в положение, параллельное плоскости проекции.

Вопросы для самоконтроля

1 Назовите основные способы преобразования чертежа.

2 В чем суть способа перемены плоскостей проекций?

3 Какие основные задачи решаются способами преобразования?

4 Как определяется натуральная величина фигуры?

5 Как строятся дополнительные плоскости проекций?

6 Как переводится фигура в проецирующее положение?

7 В чем суть способа вращения?

8 Какие задачи можно решить способом вращения?

9 Как определяется натуральная величина плоской фигуры при применении способа вращения?

## Практические задания 4

4.1 По заданным координатам вершин четырехугольника ABCD построить его комплексный чертеж. Найти действительную величину четырехугольника, пользуясь способом вращения (см. рисунок 4.8).

| № вари- анта | Координаты точек |
| --- | --- |
|  | А | B | C | D |
|  | Х | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 58 45 55 70 58 45 65 70 58 66 45 55 70 65 58 45 55 70 65 58 45 55 70 65 58 45 55 70 65 58 66 45 | 15 60 65 20 15 60 70 20 15 15 60 65 20 70 15 60 65 20 70 15 60 65 20 70 15 60 65 20 70 15 15 60 | 10 12 25 0 10 12 15 0 10 10 12 25 0 5 10 12 25 0 15 10 12 25 0 15 10 12 25 0 15 10 10 12 | 58 45 55 70 58 45 65 70 58 66 45 55 70 65 58 45 55 70 65 58 45 55 70 65 58 45 55 70 65 58 66 45 | 15 60 65 20 15 60 70 20 15 15 60 65 20 70 15 60 65 20 70 15 60 65 20 70 15 60 65 20 70 15 15 60 | 55 30 70 20 55 30 70 20 55 55 30 70 20 70 55 30 70 20 70 55 30 70 20 70 55 30 70 20 70 55 55 30 | 25 15 20 30 25 15 20 30 25 25 15 20 30 18 25 15 20 30 18 25 15 20 30 18 25 15 20 30 18 25 25 15 | 48 15 20 65 48 15 20 65 48 28 15 20 65 12 48 15 20 65 12 48 15 20 65 12 48 15 20 65 12 48 28 15 | 40 60 40 70 40 60 40 70 40 40 60 40 70 40 40 60 40 70 40 40 60 40 70 40 40 60 40 70 40 40 40 60 | 25 15 20 30 25 15 20 30 25 25 15 20 30 18 25 15 20 30 18 25 15 20 30 18 25 15 20 30 18 25 25 15 | 48 15 20 65 48 15 20 65 40 28 15 20 65 12 48 15 20 65 12 48 15 20 65 12 48 15 20 65 12 48 18 15 | 10 20 0 15 10 20 15 15 10 10 20 0 15 15 10 20 0 15 15 10 20 0 15 15 10 20 0 15 15 10 10 20 |

4.2 По заданным координатам вершин четырехугольника ABCD построить его комплексный чертеж. Найти действительную величину четырехугольника, пользуясь способом перемены плоскостей проекций (см. рисунок 4.3).

| № вари- анта | Координаты точек |
| --- | --- |
|  | А | B | C | D |
|  | Х | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 58 60 65 70 58 60 65 80 70 58 60 65 80 70 58 60 65 80 70 58 60 65 80 70 58 60 65 80 70 58 65 80 | 50 60 68 10 50 60 68 48 20 50 60 68 48 10 50 50 68 50 10 50 60 68 50 10 50 60 68 50 10 50 68 48 | 5 10 6 5 5 10 6 70 5 5 10 6 70 5 5 10 6 7 5 5 10 6 7 5 5 10 6 70 5 5 6 70 | 58 60 65 70 58 60 65 80 70 58 60 65 80 70 58 60 65 80 70 58 60 65 80 70 58 60 65 80 70 58 65 80 | 8 25 38 10 8 25 38 5 20 8 25 38 5 10 8 25 38 5 10 8 25 38 5 10 8 25 38 5 10 8 38 5 | 5 10 6 45 5 10 6 70 45 5 10 6 70 45 5 10 6 7 55 5 10 6 7 45 5 10 6 70 45 5 6 70 | 12 30 20 15 12 30 20 35 15 12 30 20 35 15 12 30 20 35 15 12 30 20 35 15 12 30 20 35 15 12 20 35 | 18 5 5 60 18 5 5 15 65 18 5 5 15 70 18 5 5 15 60 18 5 5 15 70 18 5 5 15 60 18 5 15 | 60 65 72 65 60 65 72 10 65 60 65 72 10 65 60 65 72 10 65 60 65 72 10 45 60 65 72 10 65 60 72 10 | 12 30 20 15 12 30 20 35 15 12 30 20 35 15 12 30 20 35 15 12 30 20 35 15 12 30 20 35 15 12 20 35 | 60 55 45 60 60 55 45 30 65 60 55 45 30 70 60 55 45 30 60 60 55 45 30 70 60 55 45 30 60 60 45 30 | 60 65 72 15 60 65 72 10 15 60 65 72 10 15 60 65 72 10 45 60 65 72 10 15 60 65 72 10 15 60 72 10 |

Тема 5 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

## 5.1 Основные понятия

Сборочной единицей называют изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии путем сборочных операций (свинчивание, сварка, клепка и т. п.). Для изготовления изделия, определения его состава и устройства, а также данных для его эксплуатации, контроля, ремонта служат различные конструкторские документы.

В зависимости от стадии разработки конструкторских документов их подразделяют на проектные (чертежи общего вида, пояснительные записки) и рабочие (чертежи деталей, сборочные чертежи), предназначенные для изготовления, сборки и контроля изделий.

Чертежи общего вида — это документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его составных частей и поясняющий принципы его работы. По этим чертежам разрабатывают рабочие чертежи деталей и сборочные чертежи. На чертеже общего вида над основной надписью помещают таблицу, в которой указывают наименование всех составных частей сборочной единицы. На таком чертеже наносят номера позиций, под которыми значатся в таблице составные части изделия. Номера позиций размещают над короткими горизонтальными линиями-полками. Таблицу, содержащую основные данные о деталях, входящих в изделие, называют спецификацией. Ее обычно выполняют на отдельном листе.

Сборочным чертежом называют документ, который содержит изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки и контроля. Особенностью сборочных чертежей является то, что они должны содержать размеры, необходимые для правильного размещения деталей в изделии друг относительно друга, для установки изделия (установочные размеры), присоединения его к другому изделию (присоединительные размеры). Наносят габаритные размеры изделия. В соответствии со стандартом на каждую сборочную единицу составляется спецификация. Сборочный чертеж содержит, наряду с видами, необходимое количество разрезов, сечений.

Процесс составления чертежей отдельных деталей по чертежу сборочной единицы называют деталированием.

Итак, имея чертежи деталей, их можно изготовить, а затем из стандартных деталей по сборочным чертежам собрать готовое изделие.

Для сварного изделия на рисунке 5.1 сборочный чертеж приведен на рисунке 5.2.

Рисунок 5.1 –Сварное изделие

Вопросы для самоконтроля

1 Какое изделие называют сборочной единицей.

2 Как получаются сборочные единицы?

3 Для чего служат конструкторские документы?

4 Какова классификация конструкторских документов?

5 Что понимается под чертежом общего вида?

6 Какие элементы содержат чертежи общего вида?

7 Что понимается под сборочным чертежом?

8 Какова особенность сборочного чертежа?

9 Чем отличается сборочный чертеж от чертежа общего вида?

10 В чем состоит процесс деталирования?

11 Что понимается под техническим рисунком?

12 В чем заключается суть чтения чертежа?

13 В состоит отличие сечения от разреза?

Рисунок 5.2 – Сборочный чертеж

## Практические задания 5

ЛИТЕРАТУРА

1  Виноградов, В.Н. Начертательная геометрия / В.Н. Виноградов – Мн.: Высшая школа, 1977. – 368с.

2  Виноградов, В.Н. Черчение: Техническая графика / В.Н. Виноградов – Мн.: Нар. асвета, 1999. – 191с.

3  Гордон, В.О. Курс начертательной геометрии / В.О. Гордон, М.А. Семенцов-Огиевский – М.: Высшая школа, 2009. – 272с.

4  Гордон, В.О. Сборник задач по курсу начертательной геометрии: учебное пособие / В.О. Гордон, Ю.Б. Иванов, Т.Е. Солнцева – М.: Высшая школа, 1989.– 320с.

5  Локтев, О.В. Краткий курс начертательной геометрии / О.В. Локтев – М.: Высшая школа, 1998. – 192с.

6  Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия и черчение / А.А. Чекмарев – М.: Владос, 2002. – 472с.

7  Чекмарев, А.А. Инженерная графика: Учебник / А.А. Чекмарев – М.: Высшая школа, 2010. – 382 с.

8  Боголюбов, С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения / С.К. Боголюбов – М.: .Высшая школа, 1989. –368с.

9 Финкельштейн, Э. AutoCAD 2002. Библия пользователя / Э. Финкельштейн – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 1072с.

10  Жадан, М.И. Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика: тексты лекций / М.И. Жадан. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2008. – 95с.

11 Начертательная геометрия: Учебник для студентов вузов / Под ред. Крылова Н.Н. – М.: Высшая школа, 2010. – 224с.

Учебное издание

ЖАДАН Михаил Иванович

БЕРЕЗОВСКАЯ Елена Михайловна

КАРАСЕВА Галина Леонидовна

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА:

ТОЧКА, ПРЯМАЯ, ПЛОСКОСТЬ, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

по выполнению практических заданий

для студентов специальности

1-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий»

В авторской редакции

Подписано в печать                  . Формат издания 60х84 1/16.

Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».

Усл. печ. л.. 2,4.  Уч-изд. л. 2,0.  Тираж 30 экз.

Отпечатано в учреждении образования

«Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»,

246019 г. Гомель, ул. Советская, 104