Балмаков Алексей Петрович, ассистент кафедры оптики.

Задание на 2013 год: Исследование спиральных фотонных кристаллов и метаматериалов в ИК и СВЧ диапазонах длин волн.

Результаты исследований:

Показана реализация нового поляризатора циркулярно поляризованного излучения, основанного на использовании металлических двухспиральных (симметричных бифилярных) элементов массива и работающего при нормальном к оси спирали прохождении волны. Последнее обстоятельство является ключевым отличием данного массива от ряда аналогов, работающих на прохождение вдоль оси спирали. Приведено теоретическое обоснование поляризационной селективности бифилярных спиралей для перпендикулярного к оси направления прохождения излучения. Построена компьютерная модель для изучения электродинамических свойств массивов спиралей, которая подтвердила реализуемость циркулярного поляризатора для массива в СВЧ диапазоне длин волн.

Предложена схема реализации отрицательного преломления в массиве метаматериала призматического типа, состоящего из коротких двойных (бифилярных) спиралей из-за сильного однонаправленного рассеяния и трансформации эллиптичности. Дано теоретическое обоснование эффекта.

Представлен широкополосный преобразователь поляризации из линейной в круговую, состоящий из металлических микро спиралей. Устройство обеспечивает высокую производительность преобразования в сочетании с высоким коэффициентом пропускания в широком диапазоне длин волн инфракрасного диапазона. Высокая производительность была достигнута благодаря детальному исследованию электромагнитной модели устройства. В устройстве предполагается распространение волн перпендикулярно оси спирали в отличие от хорошо изученных аналогичных конструкций, в которых фильтруется свет, проходящий параллельно оси спирали.

Публикации по теме:

1.	Balmakou, A., Semchenko, I. & Nagatsu, M. Realization of Negative Refraction in a Bifilar Prism-Type Array Metamaterial. Appl. Phys. Express 6, 072601 (2013).

2.	Balmakou, A., Semchenko, I. & Nagatsu, M. Broadband infrared quarter wave plate realized through perpendicular-to-helical-axis wave propagation in a helix array. Opt. Lett. 38, 3499–3502 (2013).

3.	Balmakou, A., Semchenko, I. & Nagatsu, M. Realization of linear-to-circular polarization conversion by a single bifilar particle. Prog. Electromagn. Res. M 31, 231–246 (2013).

4.	Balmakov, A. P., Semchenko, I. V., Khakhomov, S. A. & Nagatsu, M. Microwave circular polarizer based on bifilar helical particles. Probl. Physics, Math. Tech. 1, 7–12 (2013).