## Slide 1: Потери тепла при транспортировке теплоносителей

## Slide 2: Структура теплоэнергетической системы
Теплоэнергетическая система
КОТЕЛЬНАЯ
ТРУБОПРОВОД
ОТАПЛИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ
Производство тепловой энергии
Перемещение тепла потребителю
Потребление тепловой энергии

## Slide 3: Потери тепла на участке котельной
Уход газа и недожег топливного материала (18%);
Потери через обмуровки котлов (4%);
Внутренние нужды котельной (3%).

## Slide 4: На участке транспортировки потери не должны превышать 7%, но потенциально могут составлять 25%, если:
Происходит перерасход электроэнергии при использовании отечественных сетевых насосов;
Теплоизоляция трубопроводов не достаточно качественна;
Объекты, подключенные к теплотрассе не правильно шайбированы;
Трубопровод горячего снабжения имеет не циркулярную, а тупиковую схему.

## Slide 5: Потери объекта потребления могут доходить до 35%, если:
Внутренняя тепловая схема отопления организована неграмотно (15%);
Система отопления не соответствует текущим условиям погоды (20%);
Объект теплопотребления не обеспечен приборами учета расхода тепла.

## Slide 6: Процентное соотношение потерь тепловой энергии
Chart: 
| недожег топлива | чез обмуровки котлов | нужды котельной | потери при транспортировке | неграмотная схема отопления | несоответствие погоде | загрюзненность поверхности теплообмена
Продажи | 18 | 4 | 3 | 25 | 15 | 20 | 15

## Slide 7: Мероприятия по уменьшению потерь тепла в окружающую среду:
Применение тепловой изоляции с высокими теплоизоляционными свойствами;
Понижение уровня температуры теплоносителя без ущерба для потребителя;
Замена, при возможности, технологического пара горячей водой;
Использование местных систем теплоснабжения и локального обогрева;
Своевременное удаление конденсата из паропроводов;
Ликвидация утечек теплоносителя.

## Slide 8: Примеры энергосберегающей изоляции
из пенополиуретана в оболочке из оцинкованной стали
из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке