Министерство образования и науки Республики Беларусь Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

Кафедра общей физики

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторному практикуму по курсу

«Методика преподавания физики в школе»

В двух частях

# Часть 1

Гомель · 1996

Составители     С. В. Шалупаев,

В. В. Свиридова

Рекомендовано к печати методическим советом

физического факультета Гомельского государственного

университета им. Ф. Скорины.

Шалупаев С. В.. Свиридова В. В. Методические указания к лабораторному практикуму по курсу «Методика преподавания физики в  школе». Пособие для студентов физических специальностей. В 2-х ч. Ч. 1. - Гомель: Изд-во ГГУ им. Ф. Скорины, 1996. - 40 с.

- ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ШКОЛЕ

В физике источником знаний и методом исследования является эксперимент. Школьный учебный эксперимент представляет собой отражение научного метода изучения физических явлений, поэтому ему (хотя он и не тождественен научному) должны быть присущи основные элементы физического эксперимента, по которым учащиеся смогут получить представление о научном методе.

Учебный эксперимент – это воспроизведение с помощью специальных приборов физического явления (реже – использование его на практике) на уроке в условиях, наиболее удобных для его изучения. Поэтому он служит одновременно источником знаний, методом обучения и видом наглядности.

Рассмотрим отдельные виды лабораторно-практических работ.

Для фронтальных лабораторных работ и опытов общим является такой метод проведения, при котором учащиеся выполняют одно и то же задание на однотипном оборудовании. Фронтальный метод имеет ряд важных преимуществ в условиях классно-урочной системы общения. Прежде всего, он позволяет тесно вязать лабораторные работы, наблюдения и опыты с изучением материала. С демонстрационным экспериментом учителя, его объяснением, решением задач и опросом учащихся.

Типовая схема урока – лабораторной работы следующая: вступительная беседа, выполнение экспериментов учащимися, обработка полученных результатов и подведение итогов работы. Во вступительной беседе следует выяснить готовность учащихся к сознательному выполнению лабораторного эксперимента путем фронтального опроса по материалу, знание которого необходимо для проведения этого опыта.

Целесообразно, чтобы каждое звено состояло из одного-двух учеников (недопустимо, если в звене 3–4 или более человек); немаловажен с точки зрения эффективности общения всех учащихся и состав звеньев (сильный-слабый, слабый-слабый, сильный-сильный), но, тем не менее, вряд ли целесообразны специальные указания учителя относительно состава звеньев; в большинстве случаев лучше полагаться на их самостоятельную комплектацию.

Инструкция к лабораторной работе должна включать номер и название работы: краткие теоретические сведения и объяснение её цели (последнее преимущественно в IХ–ХI классах, а в VII–VIII классах название работы и ее цель почти всегда совпадают).

В конце урока, после выполнения измерений и основных вычислений большинством учащихся, все полученные данные и выводы обсуждаются коллективно под руководством учителя.

Лабораторный практикум по физике представляет собой более высокую форму организации лабораторно-практических занятий по сравнению с фронтальными работами. Его отличает, прежде всего, большая самостоятельность учащихся, более совершенная и сложная экспериментальная база. Практикум проводится после изучения какого-либо раздела курса или чаще всего в конце учебного года с целью повторения и углубления пройденного, развития самостоятельности и инициативы учащихся, их умений и навыков, особенно навыков политехнического характера и т.д. По тематике работы практикума должны дополнять, а не дублировать фронтальный лабораторный эксперимент.

Для обеспечения целенаправленного и эффективного руководства учебной деятельностью школьников необходимо заранее составить к каждой работе инструкции, напечатать их в нужном количестве, сделать к ним рисунки и схемы, подобрать вспомогательную и справочную литературу. Такие письменные инструкции являются важной частью учебного оборудования, и их надо сделать не наспех, а добротно, аккуратно, лучше всего вкладывать их в прочные папки с указанием на последних номера и названия работы.

Обычно инструкция включает: 1) краткие сведения по теории вопроса, изложение одного из способов определения искомой величины; 2) перечень приборов и краткое описание тех из них, которые неизвестны ученикам; 3) описание хода выполнения работы; 4) указание о порядке записей результатов измерений и способе вычисления погрешностей. Кроме того, в инструкцию входят контрольные вопросы и дополнительные экспериментальные задания и упражнения.

Непосредственно перед выполнением практикума нужно провести с учениками вводную беседу о задачах практикума, его содержании, об организации и графике выполнения работ, специальных правилах поведения во время занятий; в этой беседе следует дать анализ каждой работы с указанием специфических условий ее выполнения и специальных правил техники безопасности; рассказать о приемах измерений и правилах пользования измерительными приборами, об анализе погрешностей и приближенных вычислениях, форме отчета и сроке его сдачи учителю. В заключение нужно разделить учащихся на звенья (в случае необходимости – на подгруппы), раздать им согласно графику инструкции к следующей работе и указать дальнейший порядок обмена инструкциями между звеньями, объяснить, как следует готовиться дома к работе и каковы требования при допуске к ее выполнению. (Поскольку среди учащихся будут такие, которые не успеют выполнить работу за отведенное на нее время, желательно, чтобы практикум по физике проводился на последних уроках.)

Содержание отчета о выполненной работе практикума (оформляемого в специальной тетради) должны составлять схематический рисунок установки, с помощью которой был осуществлён эксперимент, описание хода опытов, результаты наблюдений и измерений, обработка данных эксперимента (вычищение средних значений величин погрешностей, заполнение таблиц, построение графиков, запись конечного результата). В него включаются также описание дополнительных заданий и ответы на контрольные вопросы (такие сведения из инструкции, как перечень приборов и материалов, описание устройства приборов, примечание к правкам их эксплуатации и т.п., повторять в отчете нецелесообразно, так как они не отражают понимания школьниками сущности выполненного эксперимента.)

II.ПРИБЛИЖЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В КУРСЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ.

Разность между приближенным значением xизм и точным xист

характеризует отклонение полученного результата от истинного  значения искомой величины и называется абсолютной погрешностью измерения.

Максимальная абсолютная погрешность Δx является верхней границей погрешности  |δx|.Она определяется неравенством

и принимается за количественную оценку точности измерения.

С целью упрощения терминологии величину Δx принято называть абсолютной погрешностью измерения или просто погрешностью, понимая под этим модуль границы абсолютной погрешности.

Результат измерения записывают в следующей форме

Приведенная форма записи приближенных чисел называется интервальной.

Для определения и сравнения точности измерений используют относительную погрешность – отношение абсолютной погрешнос-ти к значению измеряемой величины:

ε =

Значащими цифрами числа называются все его цифры, в том числе и нули, если они не расположены в начале числа.

Цифра приближенного числа называется верной, если его абсолютная погрешность не превышает одной единицы того разряда, в котором стоит данная цифра. Например, в приближенном числе 46±2 абсолютная погрешность 2 не превышает одного десятка (2<10) но превышает одну единицу (2>1). Поэтому в приведенном приближенном числе цифра 4, стоящая в разряде десятков, является верной, а о цифре 6, стоящей в разряде единиц, этого сказать нельзя. Цифра, стоящая за последней верной, является не вполне точно определенной: в ней содержится погрешность, поэтому она называется сомнительной. Цифры приближенного числа, стоящие после сомнительной, неверные. Действительно, так как сомнительная цифра не может быть определена точно, то цифры последующих более младших разрядов невозможно найти и даже оценить. Поэтому неверные цифры, как не содержащие реальной информации, бессмысленны и должны быть отброшены. Например, в приближенном числе 307,25±4 пять значащих цифр 3,0, 7, 2, 5. Из них две первые 3 и 0 – верные, третья цифра 7 – сомнительная, а две последние 2 и 5 – неверные. Значит, правильной будет запись 307±4. В случае приближенного числа 120,385±0,5 следует писать 120,4±0,5. По той же причине для числа 48,02±0,3 грамотной будет запись 48,0±0,3. Во всех случаях в последнем разряде приближенного числа стоит сомнительная цифра, неверных цифр нет.

Измерением называется нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств. В школьной практике встречаются два вида измерений: прямые и косвенные.

Прямым называется такое измерение, при котором значение искомой величины находится непосредственно из отсчета по прибору. Например, измерение длины линейкой, времени секундомером, силы тока амперметром и т.д.

Косвенное – это такое измерение, при котором значение определяемой величины находится по формуле как функция других величин. Например, нахождение плотности вещества по массе m и объему  V тела (ρ = m/V), сопротивления R резистора по падению напряжения U силе тока I в данном резисторе (R = U/I). При измерении находится не абсолютно точное, а приближенное значение искомой физической величины. Иными словами, в полученном результате измерения содержится погрешность.

При записи результатов измерений в интервальной форме необходимо придерживаться следующих правил.

1. Результат измерения записывается вместе с его погрешностью:

правильно:                               неправильно:

V= (125 ± 5) см3                      V=125 см3

2. Погрешность округляется с избытком до одной значащей цифры:

правильно:                                неправильно:

Δt= 0, 4 с                                       Δt= 0,38 с

Δh= 5 мм                                    Δh= 4,4 мм

3. Конечный результат округляется так, чтобы его последняя цифра и значащая цифра абсолютной погрешности принадлежали к одному и тому же разряду:

правильно:                                             неправильно:

I = (124,0±0,2) см                                  I = (124±0,2) см

v = (1,54±0,03) м/с                                v = (1,542±0,03) м/с

4. Если в ответе содержится множитель вида 10n , то показатель степени n и в результате и в его абсолютной погрешности должен быть одинаковым:

правильно:                                 неправильно:

R = (1,24±0,03)·105 0м           R= (1,24·105±3·103)0м

5. Измеряемая величина и ее абсолютная погрешность выражаются в одних единицах:

правильно:                              неправильно:

I = (0,240±0,005) А               I= 0,240 А ±5 мА

или I= (240±5) мА

Правила подсчета цифр.

Правило I . При сложении и вычитании приближенных чисел в результате сохраняют цифры только тех разрядов, в которых имеются верные цифры во всех исходных данных.

Правило II. При умножении и делении приближенных чисел в результате сохраняют столько значащих цифр, сколько верных значащих цифр в исходном данном с наименьшим их количеством.

Правило III. При возведении в степень приближенного числа в результате сохраняют столько значащих цифр, сколько верных значащих цифр в возводимом в степень числе.

Правило IV. При извлечении корня любой степени из приближенного числа в результате сохраняют столько значащих цифр, сколько верных значащих цифр в подкоренном числе.

Правило V. При нахождении десятичного логарифма приближенного числа в мантиссе (независимо от характеристики) сохраняют столько значащих цифр, сколько верных значащих цифр в самом числе.

Правило VI. При нахождении значения тригонометрической функции в результате сохраняют две значащие цифры, если угол задан с точностью до градуса, и четыре значащие цифры, если угол задан с точностью до минут.

Правило VII. Если конечный результат нужно получить с некоторой точностью, то во всех исходных данных необходимо иметь столько верных значащих цифр, сколько требуется для получения результата с одной лишней цифрой. В конечном результате эта лишняя цифра отбрасывается.

Правило VIII. Если значения отдельных исходных данных имеют больше десятичных знаков (при сложении и вычитании) или больше значащих цифр (при умножении, делении, возведении в степень и извлечении корня), чем другие, то их предварительно округляют, сохранив только одну лишнюю цифру.

Алгоритмы измерений и обработки полученных результатов. Прямые измерения. Метод среднего арифметического.

1. Проводят несколько измерений искомой величины x (при неизменных условиях опыта).

2. Определяют наиболее достоверное значение измеряемой величины:

3.Вычисляют модули отклонения каждого результата от среднего:

4. Определяют среднюю абсолютную погрешность:

5. Оценивают случайную погрешность:

при n ≥ 10

при n = 5

при n = 7;8.

6. Оценивают инструментальную погрешность:

или  (или ).

7. Оценивают погрешность отсчета:

8. Оценивают погрешность вычисления:

.

9. Оценивают полную погрешность:

10. Оценивают относительную погрешность:

%.

11. Учитывают поправку на систематическую погрешность:

.

12. Результат измерения записывают в интервальной форме:

.

Оценка погрешности косвенно измеряемой величины

(дифференциальный метод границ погрешностей)

Рассмотрим сначала простейший случай, когда функция у зависит только от одного аргумента х, т.е.

(1)

Величина х измеряется прямым методом, а у косвенным: вычисляется по формуле (1). Если величина х измерена с абсолютной погрешностью , то величина у также будет определена с некоторой погрешностью . При малых погрешностях = tgα·Δх, где  α – угол между касательной к кривой у = f(х) и осью абсцисс. Но тангенс угла наклона касательной к оси абсцисс равен производной от функции у в соответствующей точке, т.е. tgα = у'. Поэтому

(2)

Поскольку значение у' может быть отрицательным, а абсолютная погрешность  всегда положительна, в соотношении (2) производную  нужно заменить ее модулем :

(3)

Таким образом, чтобы вычислить абсолютную погрешность  косвенно измеряемой величины у, нужно абсолютную погрешность  величины, измеренной прямым методом, умножить на модуль производной

Значение производной у' должно вычисляться при истинном значении x, т.е. при x = хист. Но оно экспериментатору не известно. По этой причине на практике  приходится вычислять при х = xизм. Такое приближение оправдано тем, что обычно погрешности измерений не очень велики.

Теперь рассмотрим случай, когда у зависит от нескольких аргументов: у = f(x1,x2,…,xN). Все величины хi, (i == 1, 2,..., N) измеряются независимыми прямыми методами, а у – косвенным. Пусть абсолютные погрешности прямых измерений соответственно равны. Это приведет к погрешности . Если бы при прямых измерениях с некоторой погрешностью была определена только одна величина х1, а остальные x2,x3,…,xN были бы найдены точно, то в соответствии с формулой (3) абсолютная погрешность косвенно измеряемой величины была бы равна

(4)

где  – частная производная от функции у по аргументу х1 .т.е. производная от у по х1 в предположении, что все остальные аргументы (х2,х3,...,xN) постоянные,  – абсолютная погрешность измерения x1.

Рассуждая аналогично относительно других величин хi, (i = 2, 3,...,N), приходим к выводу, что каждая погрешность , вносит свой вклад в погрешность величины у, которую можно оценить по формуле

(5)

Тогда общая погрешность , обусловленная неточным измерением всех аргументов хi, будет равна сумме соответствующих частных погрешностей (5):

(6)

В формуле (6) суммирование проводится потому, что под  понимается максимальная абсолютная погрешность, т.е. ее верхняя граница, что осуществляется тогда, когда все погрешности , вызывают отклонение величины у в одну сторону, например, в сторону ее завышения.

Подставив в равенство (6) значение всех слагаемых, найденных в формуле (5), получим

.                (7)

Эта формула является основной для определения абсолютной погрешности косвенно измеряемой величины у.

III.ПРИБОРЫ ФИЗИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА.

Ампервольтметр (авометр АВО–63) — прибор, служащий для измерения:

силы постоянного тока с пределами 0-0,2 мА,

0-0,5 мА, 0-5 мА, 0-50 мА, 0-500 мА:

силы переменного тока с пределами 0-0,5 мА, 0-5 мА, 0-50 мА, 0-500 мА;

напряжения постоянного тока с пределами 0-2 В, 0-10 В, 0-50 В, 0-200 В, 0-500 В:

сопротивления с пределами 2000 Ом при умножении числа делений на 1; 20 000 Ом при умножении числа делений на 10; 200 000 Ом при умножении числа делений на 100; 2 МОм при умножении числа делений на 1000.

На лицевой стороне прибора укреплен микроамперметр М2003-1, имеющий три шкалы: верхняя служит для отсчета сопротивлений, средняя – для напряжения и силы переменного тока, нижняя – для силы тока и напряжения постоянного тока. Под шкалами нанесены три ряда цифр, обеспечивающие удобство отсчета по разным шкалам при разных пределах измерений силы тока и напряжения. На лицевой стороне имеется также панель с гнездами и две ручки: одна – для переключения вида работ, другая – для установки стрелки прибора на нуль при измерении сопротивления. Панель с гнездами разбита на три группы. Слева два ряда гнезд служат для измерения напряжений, справа – для силы тока, внизу – для сопротивления.

С тыльной стороны в корпусе имеется отделение, где устанавливаются гальванические элементы источника питания цепи авометра; его закрывают крышкой, которую закрепляют винтами.

Авометр снабжен соединительными гибкими проводами. Каждый провод имеет на концах штекеры с изолирующими ручками. Короткий штекер вставляют в одно из гнезд лицевой панели, а на длинный двухступенчатый штекер надевают зажим типа «крокодил», служащий для подключения авометра к электрической цепи. Провода хранят в гнезде, смонтированном в крышке прибора.

Измерение авометром силы тока. Для измерения авометром силы тока переключатель устанавливают в положение «Ω». Короткий штекер одного провода вставляют в центральное гнездо «Общ». Короткий штекер второго провода вставляют в одно из гнезд первого справа ряда «мА–» в зависимости от предела измерений, т.е. в одно из гнезд 0,2; 0,5; 5; 50; 500. Если экспериментатор не знает порядка измеряемой величины, то для большей гарантии следует взять заведомо больший предел измерения.

Провод, соединенный с гнездом «Общ», подключают к электрической цепи так, чтобы он соединялся с отрицательным полюсом источника тока.

Отсчет выполняют по нижней шкале, предварительно установив цену деления, соответствующую выбранному пределу измерений. Для предела с цифрой «5» удобно руководствоваться верхним рядом цифр,а с цифрой «2» – нижним.

При измерении силы переменного тока переключатель устанавливают в положение «~». Короткий штекер одного провода вставляют в гнездо «Общ», а короткий штекер другого – в одно из гнезд второго справа ряда «~мА» в соответствии с пределом измерений.

Свободные концы провода применяют для включения прибора в цепь. Отсчет выполняют по средней шкале, руководствуясь средним рядом цифр.

Измерение авометром напряжения. При измерении напряжения постоянного тока переключатель устанавливают в положение «Ω». Короткий штекер одного провода вставляют в центральное гнездо «Общ», а второго – в одно нз гнезд левого крайнего ряда с обозначением «-V» с учетом предела измерений.

Свободными концами проводов подключают авометр к точкам цепи, между которыми измеряют напряжение. Для соблюдения полярности провод, идущий от гнезда «Общ», соединяют с отрицательным полюсом источника. Отсчет производят по нижней шкале, руководствуясь оцифрованным рядом, соответствующим выбранному пределу измерений.

Для измерения напряжения переменного тока переключатель устанавливают в положение «~». Короткий штекер одного соединительного провода вставляют в гнездо «Общ», а другого – в одно из гнезд с обозначением «~V» с учетом предела измерений.

Свободными концами проводов подключают прибор к точкам цепи, между которыми необходимо измерить напряжение. Отсчет выполняют по средней шкале, предварительно установив цену деления по выбранному пределу измерений.

Измерение сопротивления. Измерение сопротивлений выполняют только в обесточенных цепях. Переключатель устанавливают в положение «Ω».

Короткий штекер одного провода устанавливают в гнездо «Общ» в ряде сопротивлений. Короткий штекер второго провода устанавливают в одно из гнезд ряда сопротивлений с учетом возможного значения измеряемой величины.

Свободные концы проводов соединяют накоротко (на малый промежуток времени) и вращением ручки переменного резистора  устанавливают стрелку прибора на нуль шкалы сопротивлений, т.е. верхней шкалы.

Концы проводов подключают к концам измеряемого резистора или другого прибора, сопротивление которого определяют. Отсчет выполняют по верхней шкале. Значение сопротивления численно равно показаниям прибора, умноженным на множитель 1; 10; 100; 1000 в зависимости от того, где установлен штекер.

При пользовании авометром следует помнить, что прибор очень чувствителен и может выйти из строя при перегрузках, поэтому запрещается включать авометр в цепь с напряжением и силой тока, превышающими допустимые пределы.

Авометр не применяют в демонстрационных целях. Основное его назначение – применение в работах физического практикума. Однако его широко используют для проверки демонстрационных приборов, при подготовке демонстрационных установок, для проверки напряжений на аккумуляторах и т.д.

Выпрямитель селеновый ВС-24 М предназначен для получения регулируемого напряжения переменного тока от 0 до 30 В и постоянного (пульсирующего) от 0 до 24 В, максимально допустимая сила тока 10 А.

На лицевой панели выпрямителя смонтированы выключатель, сигнальная лампочка, регулятор напряжения, зажимы постоянного и переменного тока, вольтметр со шкалой на 50 В и амперметр со шкалой на 10 А для измерения напряжения и силы постоянного тока. Выпрямитель питается от сети переменного тока 220 или 127 В.

Выпрямитель ВС-4-12 дает возможность получить постоянный ток до 3 А при напряжении от 4 до 12 В. На лицевой панели выпрямителя смонтирован выключатель, сигнальная лампочка, переключатель напряжения (4; 6; 8; 10; 12 В) и зажимы. Выпрямитель работает от сети переменного тока 220 или 127 В

Выпрямитель ВС-4-12 может быть применен как для демонстрационных опытов, так и в работах физического практикума.

Выпрямитель универсальный ВУП-2 предназначен для обеспечения питанием демонстрационных установок в опытах по электричеству.

Прибор позволяет получить на выходных зажимах: выпрямленное напряжение 350 В при максимальной силе тока 220 мА; постоянное отфильтрованное напряжение 250 В при максимальной нагрузке 50 мА; регулируемое напряжением от 0 до 250 В постоянного тока до 50 мА; регулируемое напряжение от 0 до +100 В и от 0 до –100 В постоянного тока до 10 мА; напряжение 6,3 В переменного тока до 3 А.

На лицевой панели смонтированы выключатель, сигнальная лампочка, ручка регулируемого напряжения, зажимы для всех выходных напряжений и октальная панель. Последняя служит для подключения питания к генератору сантиметровых волн. ВУП-2 работает от сети переменного тока напряжением 220 или 127 В. (Конструкция универсального выпрямителя ВУП-1 отличается от ВУП-2 только внешним видом.)

Правила пользования выпрямителями ВУП-2 и ВУП-1 сводятся к следующему:

— к выпрямителю можно подключать только такие потребители, которые рассчитаны на выходную мощность выпрямителя: значение силы тока нагрузки не должно превышать предельно допустимого;

- при замене запрещается ставить предохранитель, рассчитанный на силу тока, превышающую допустимое по инструкции значение.

VI. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторная работа №1

ИЗУЧЕНИЕ РАВНОУСКОРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

Оборудование: прибор для демонстрации законов механики (ПДЗМ), электронный счетчик-секундомер, масштабная линейка.

Выполнение работы

Описание установки:

1. Прибор ПДЗМ состоит из следующих основных частей % направляющего монорельса, кареток, динамометра, узла сброса давления, пусковых магнитов, грузов (50 г.), соединительных проводов, флажков и ступенчатой подставки.

Направляющий монорельс (монорельс представляет собой полую алюминиевую трубу прямоугольного сечения), жестко соединен с опорной рамой при помощи двух направляющих винтов.

В верхней поверхности монорельса имеются отверстия диаметром 0,8 мм равномерно расположенные друг от друга и предназначенные для создания равномерно распределенного по длине монорельса избыточного давления. Таким образом, монорельс является направляющим для движения кареток и камерой, создающей воздушную подушку под ними на всем пути движения.

На левый конец монорельса с помощью хомута крепится резиновая трубка, предназначенная для соединения монорельса с нагнетательным аппаратом воздуходувкой. На правый конец крепится узел сброса давления, выполняющий функцию воздушной заслонки. На обоих концах монорельса закреплены пусковые магниты, предназначенные для притягивания и отпускания (запуска) подвижных кареток.

Быструю установку прибора (направляющего монорельса) на постоянные утлы наклона 1˚ и 3˚ обеспечивает ступенчатая подставка.

2. Для установки счетчика-секундомера в необходимом режиме клавишу ИЗМ ВЫД поставить в положение ИЗМ, а клавишу Т – в положение Т. Нажать кнопку СТОП. Обнулить прибор, нажав кнопку СБРОС. Далее, нажимая последовательно кнопку ПУСК, СТОП, убедиться в работоспособности секундомера при управлении от датчиков.

Датчик, подсоединенный к гнезду разъема Д1, запускает секундомер, а датчик, подсоединенный к гнезду разъема Д2, останавливает секундомер. В этом режиме возможно также перекрестное управление-запуск от кнопки ПУСК, а остановки от датчика Д2 или запуск от датчика Д1, а остановки от кнопки СТОП.

Опыт 1. Проверка закона путей. Установить монорельс ПДЗМ так., чтобы он имел минимальный наклон, при котором каретка еще перемешалась. Включить воздуходувку и с помощью электронного счетчика-секундомера зафиксировать временной ин-тервал t, за который каретка проходит расстояние между фотодатчиками s. Повторить опыт для различных расстояний между фотодатчиками. Результаты занести в таблицу:

Повторить опыты для других углов наклона монорельса к горизонту.

Сделать вывод.

Опыт 2. Измерение расстояний, пройденных грузом в заданные интервалы времени, при равноускоренном движении.

В этом опыте используется машина Атвуда с установленным с левой стороны электромагнитным пускателем, узлом блока и грузами на леске. Электромагнитный пускатель подключается через однополюсный переключатель к гнездам ЭМ счетчика-секундомера. На штативе закрепляется фотоэлектрический датчик, который подключается к гнезду разъема Д2 счетчика–секундомера. Машина Атвуда устанавливается на демонстрационном столе и выверяется в

вертикальном положении таким образом, чтобы леска с грузом при движении свободно перемещалась в зазоре между якорем и сердечником электромагнитного пускателя. Грузы уравновешивают.

Счетчик–секундомер включается в сеть и устанавливается в режим таймера. В этом режиме клавишу ИЗМ и ВЫД ставят в положение ВЫД, а клавишу Т – в положение Т.

Разрывают цепь электромагнитного пускателя однополюсным переключателем. Нижней кромкой подводят правый груз, перегруженный относительно левого, к нулевой отметке шкалы и, замыкая цепь, фиксируют его в исходной позиции. Далее нажимают последовательно кнопки ПУСК, СБРОС. На этом подготовка к опыту заканчивается.

Опыт начинается с выбора временного интервала. Для этого нажимается соответствующая клавиша, например 1,0 с. Далее пересекают луч фотоэлектрического датчика, при этом одновременно начинается отсчет времени и обесточивается электромагнитный пускатель, удерживающий груз. Правый груз с перегрузком начинает равноускоренно движение вниз. По истечении выбранного интервала времени t = 1,0 с. на электромагнитный пускатель автоматически подается напряжение и груз останавливается на отметке H1.

Опыт повторяют с интервалами времени t = 2,0; 4,0 с и отмечают пройденные пути H2H3.

Найти отношение путей и квадратов времени:

H1:H2:H3 = .

Сделать вывод.

Лабораторная работа №2

ПРОВЕРКА ВТОРОГО ЗАКОНА НЬЮТОНА

Оборудование: прибор для демонстрации законов механики, электронный счетчик-секундомер, динамометр, весы, разновес, масштабная линейка.

Выполнение работы

Описание установки: Динамометр предназначен для измерения силы в диапазоне от 0 до 0,06 Ньютона и представляет собой измерительное пружинно-стрелочное устройство, смонтированное на специальном кронштейне и помешенное в пластмассовом корпусе. На задней стенке корпуса имеется шкала с ценой деления 0,01 Ньютона. Для установки и крепления динамометра предусмотрены щеки и винт. Каретка, на жесткий буфер которой надевается нить измерительного устройства, перемещаясь под действием составляющей силы тяжести по наклонному монорельсу, отклоняет стрелку динамометра на угол, соответствующий этой силе.

Для экспериментальной проверки 2-го закона Ньютона необходимо произвести измерение трех величин, а именно: ускорения, с которым движется каретка по монорельсу ПДЗМ; массы каретки; силы, действующей на каретку.

1. Движение каретки по монорельсу с достаточной степенью точности можно считать равноускоренным. Чтобы убедиться в этом, необходимо экспериментально измерить с помощью динамометра силу, действующую на каретку, в двух различных участках монорельса. Ускорение каретки можно определить по формуле

Здесь S – длина пути, пройденного кареткой; величина S фиксируется по делениям, нанесенным на боковую поверхность монорельса; t – время, за которое каретка прошла путь S; время t определяется с помощью электронного счетчика-секундомера. Для нахождения среднего значения ускорения каретки необходимо произвести измерения величин S1,S2,… и t1,t2 … не менее пяти раз. При всех измерениях ручка регулировки мощности воздуходувки должна находиться в крайнем правом положении.

2. Масса каретки определяется взвешиванием.

3. Для определения силы, действующей на каретку необходимо установить каретку на монорельс и соединить ее нитью с динамометром. После включения воздуходувки каретка придет в движение, а затем остановится, удерживаемая соединительной нитью. Измерения провести на различных участках монорельса и определить Fcp.

4. Найти отношение  и сравнить его с единицей.

Определить абсолютную и относительную погрешности экспериментальной проверки 2-го закона Ньютона.

Лабораторная работа №3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ

Оборудование: 1) прибор для определения ускорения свободного падения с падающим цилиндром и электромагнитным вибратором; 2) блочный источник электропитания; 3) перпендикулярная муфта от лабораторного штатива; 4) линейка измерительная 30–40 см с миллиметровыми делениями; 5) вазелин; 6) кусок ткани для вытирания цилиндра; 7) ватный тампон.

Выполнение работы

Описание установки:

Применяемый в работе прибор (рис. 15)состоит из основания в виде тренога с уравнительным винтом 1, трубчатой стойки 2 и металлического цилиндра 3. В верхний конец стойки вмонтирован механизм, удерживающий цилиндр, с кнопкой 4 для его спуска. В одну из ножек треноги ввернут стержень 5 для укрепления электромагнитного вибратора 6. Верхние концы стойки и стержня скреплены перекладиной 7. Это облегчает настройку прибора и обеспечивает стабильность его работы.

Цилиндр, надетый на трубчатую стойку, удерживают в верхнем положении две проволочные пружинящие скобки, выступающие из прорезей стойки. При нажиме на спусковую кнопку проволочные пружинящие скобки убираются внутрь стойки, цилиндр освобождается и свободно падает вниз. На основании стойки укреплена резиновая пробка 8, на которую цилиндр надевается при падении, чем предупреждается отскакивание его вверх при ударе.

Электромагнитный вибратор (рис.16)состоит из катушки 1 с сердечником, укрепленной на металлической скобе 2, и стальной пластинки–якоря 3 с прикрепленной к нему искусственной щетинкой. Щетинка зажимается на якоре небольшим язычком из тонкой жести, припаянным для этой цели к концу якоря. Длина свободного конца щетинки должна быть 5–7 мм. Для крепления вибратора в муфте от штатива служит стержень 4.

Поднимают цилиндр на стойке до упора. С помощью муфты закрепляют вибратор на стержне так, чтобы щетинка была подведена непосредственно к основанию цилиндра и заходила под него на 1,52 мм.

Затем устанавливают прибор вертикально. Для этого берут один из концов линейки большим и указательным пальцами левой руки так, чтобы линейка свободно висела, и подвигают ее ребро к образующей цилиндра на расстояние 3–4 мм. Сравнивая направле-ние ребра линейки и образующей цилиндра, замечают отклонение прибора от вертикали и устраняют его с помощью уравнительного винта.

После этого на поверхность цилиндра наносят ватным тампоном тонкий слой вазелина. Затем подключают прибор к источнику переменного тока напряжением приблизительно 4–6 В и, нажав на спусковую кнопку, отпускают цилиндр. При этом щетинка оставляет на поверхности падающего цилиндра след в виде синусоиды. Опыт повторяют 3–4 раза, поворачивая цилиндр, чтобы из нескольких записей колебаний выдать лучшую.

Получив запись, располагают прибор горизонтально, как показано на рисунке 17, и считают количество записанных периодов.

На поверхности цилиндра нанесены три кольцевые риски на расстоянии 3, 12 и 27 см от основания. Они делят длину цилиндра на три интервала в отношении 1:3:5. Так как запись движения свободно падающего цилиндра начинается с момента, когда скорость его равна нулю, то промежутки времени падения цилиндра в отмеченных интервалах одинаковы. Следовательно, число периодов, записанных на каждом интервале, должно быть тоже одинаковым.

Подсчет числа периодов на первом интервале затруднителен. Поэтому для определения времени падения цилиндра с высоты 27 см поступают так: подсчитывают число волн во втором и третьем интервалах, делят его на два, полученное число умножают на три и на период T колебания якоря вибратора, т.е.

.

Вибратор работает от переменного тока частотой 50 Гц. Якорь вибратора отзывается на каждый импульс тока, поэтому его период Т= 0,01 сек.

Зная высоту h и время t падения цилиндра, определяют ускорение свободного падения по формуле:

.

| № п/п | Число волн в двух интервалах | Время падения t, с | Ускорение свободного падения g , м/с2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Результаты опыта заносят в таблицу и находят среднее значение ускорения свободного падения.

Анализ погрешностей в данной работе не производят.

Лабораторная работа №4

ИЗУЧЕНИЕ ПРИБОРА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА

Оборудование: прибор для изучения закона сохранения импульса (ПЗСИ), измерительная линейка, штатив, весы, разновес, динамометр, уровень, копировальная бумага.

Выполнение работы

Описание прибора:

Корпус прибора представляет собой пластмассовую платформу  3 коробчатой формы со сквозным отверстием и стопорным винтом для фиксации его на стойке лабораторного штатива. Поперек

корпуса имеется желоб, в который укладываются снаряды 1 и 2. Внутри корпуса закреплена плоская пружина со скобой-фиксатором, которая служит для установки и закрепления снарядов.

Снаряды представляют собой пластмассовые цилиндры одинакового диаметра и одинаковой массы, но имеющие различную окраску.

В один из снарядов вставлена пружина, длину рабочей части которой можно изменять, ввертывая и вывёртывая её из внутренней полости снаряда, и тем самым менять усилие сжатия. Второй снаряд имеет выступ, который при соединении снарядов входит внутрь первого и сжимает пружину.

На противоположных концах снаряда имеются стержни с резьбой, служащие для закрепления сменных грузов. Оба снаряда имеют кольцевые выточки, позволяющие осуществлять соединение снарядов на корпусе прибора в надежно зафиксированном положении. При нажатии на клавишу 4 осуществляется одновременный пуск снарядов.

На корпусе прибора на осевой линии – центре приложения сил – закреплен отвес.

Для измерения силы сжатия пружины служит приспособление, состоящее из скобы, которая надевается на снаряд, и дужки, за которую присоединяют динамометр. Сменные грузы имеют шаровую форму. Большой груз – металлический, два малых груза – пластмассовые. Масса грузов подобрана таким образом, чтобы масса любого снаряда вместе с большим грузом была ≈40 г, а масса снаряда вместе с малым грузом ≈20 г.

Для проведения работ корпус прибора закрепить на лабораторном штативе на высоте 20-30 см от поверхности стола. Уровнем проверить горизонтальность установки корпуса. Снаряды соединить друг с другом и уложить в желоб корпуса прибора.

При проведении опытов со снарядами разной массы перекинуть нить отвеса через выступ на лицевой стенке корпуса в сторону снаряда большей массы. Нажать на клавишу и произвести пробный выстрел. В местах падения снарядов справа и слева от отвеса положить листы писчей бумаги и покрыть их копировальной бумагой.

Опыт 1. Сравнение масс двух тел.

Условия опыта: m1 = m2 , где m1 – масса одного снаряда, m2 –масса другого снаряда.

При взаимодействии двух тел m1 и m2 имеем:

,

где  и  – средние ускорения, полученные телами в результате взаимодействия:

t – время взаимодействия тел.

Так как время одинаково для обоих тел, следовательно

,

где v1 и v2 – горизонтальные составляющие скорости, полученные телами в результате взаимодействия.

Поскольку движение снарядов происходит в воздухе с малыми скоростями, то сопротивлением воздуха можно пренебречь и движение тел в горизонтальном направлении принять за равномерное.

s1 = v1t ;    s2 = v2t ,

где s1 и s2 дальности полета снарядов, замеренные от средней линии вправо и влево, t1 и t2 – время их паления (t1 = t2 ).

Снаряды начинают движение с одной высоты, поэтому время падения одинаково

Следовательно

.

Таким образом, для сравнения масс двух взаимодействующих тел достаточно сравнить дальности их полета. При проведении опыта производят 3–5 выстрелов и определяют усреднённые расстояния sср.1 и sср.2 , где sср.2 – расстояние от отвеса влево от средней точки. По результатам измерений находят соотношение:

Затем, с помощью весов находят массы снарядов m1 и m2 и, определив отношение , сравнивают его со средним отношением

.Опыт повторяют не менее трех раз, меняя высоту установки прибора и силу упругости пружины*.

Результаты опыта заносятся в таблицу.

Таблица 1.

| № п/п | sср.1, см | sср.2, см |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

*Силу упругости пружины можно изменить, вверти пружину до упора в торец внутреннего отверстия снаряда. При этом число рабочих витков пружины уменьшится и сила упругости изменится.

Опыт2. Измерение массы тела.

Для проведения опыта меняют у одного из снарядов массу, т.е. меняют съемный груз, таким образом m1 не равно m2 . Аналогично первому опыту определяют усредненные расстояния sср.1 и sср.2 и находят отношение

По известной массе одного снаряда находят массу другого

снаряда

Проверяют результат, определив массу взвешиванием. Опыт проводят не менее трех раз, меняя высоту установки прибора и силу упругости пружины аналогично первому опыту.

Опыт 3. Проверка закона сохранения импульса.

Условия опыта: m1 = m2.

Вначале опыта снаряды находятся в состоянии покоя, затем во время выстрела получают импульсы в горизонтальном направлении. Значит, закон сохранения импульса двух тел можно записать так: m1v1 = m2v2 (без учета направлений).

Так как движение снарядов в горизонтальном направлении можно считать равномерным, то

Кроме того, время падения снарядов одинаково, поэтому можно записать: m1s1= m2s2.

Измерение дальности полета снарядов производится аналогично предыдущим опытам:sср.1 и sср.2. Массы снарядов определяют взвешиванием на весах. Опыт повторяют не менее трех раз, меняя высоту установки и силу упругости пружины.

Таблица 2.

| № п/п | sср.1, см | sср.2, см | m1∙sср.1, г∙см | m2∙sср.2, г∙см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Совпадение конечных результатов в пределах точности измерений подтверждает закон сохранения импульса.

Опыт 4. Сравнение импульса силы упругости пружины с изменением импульса снаряда.

Импульс силы равен изменению импульса тела на которое

действует постоянная сила, т.е.

В данной работе сила упругости пружины действует на снаряд, у которого v0 =0,т.е. выстрел производится одним снарядом, а другой в это время прочно удерживается рукой на корпусе прибора. Поэтому данное соотношение можно записать так:

где F– средняя сила упругости пружины, равная Fmax /2.

Максимальную силу упругости Fmax и массу снаряда измеряют.

Скорость снаряда v вычисляют по формуле:

где g – ускорение свободного падения, равное 9,8 м/с2; h – высота закрепления корпуса прибора; sср.1 – дальность полета снаряда, которая определяется аналогично предыдущим опытам.

Время полета снаряда определяется следующим образом:

и  т.е.

где х – величина деформации пружины. Для ее нахождения измеряют у первого снаряда длину выступающей части (l1) пружины, у второго – длину выступающей ножки (l2); х = l1 + l2.

При выполнении опыта 4 установка прибора и все измерения проводятся аналогично измерениям в опытах 1,2,3. Измерения максимальной силы упругости пружины проводят с помощью приспособления следующим образом: у одного из снарядов отворачивают шарик и зажимают им скобу снаряд закрепляют в параллельной муфте штатива. Соединяют оба снаряда аналогично соединению их на корпусе прибора. За дужку приспособления закрепляют крючок динамометра. Пружину снаряда сжимают с помощью дина

мометра. Максимальную силу упругости определяют в момент расцепления снарядов, имитируя момент разлета при их взаимодействии при выполнении работы. Опыт повторяют несколько раз, меняя силу упругости пружины. Все результаты измерений заносят в таблицу 4.

Методику расчета погрешностей прибора выработать самостоятельно.

Таблица 4.

| № п/п | Sср.1,см | v, м/с | x, м | t, с | Fср, Н | mv1, 10-2кгм/с | Ft, 10-2кгм/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Лабораторная работа N5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ

Оборудование:  1) трибометр лабораторный с бруском; 2) динамометр пружинный на нагрузку 4 Н; 3) линейка измерительная на 30-35 см с миллиметровыми делениями; 4) штангенциркуль; 5) весы технические с разновесом; 6) набор грузов на 100 г; 7) блок неподвижный; 8) штатив лабораторный; 9) прочная нить длиной 1,5-2 м.

Выполнение работы

В этой работе коэффициент трения дерева по дереву определяется двумя различными способами и полученные результаты сравниваются.

1.С помощью весов определяют массу бруска m. Затем к крючкам динамометра и бруска привязывают нить так, чтобы расстояние между ними было примерно 10 см. Помещают брусок с динамометром на линейку трибометра (рис.35). Конец динамометра с петлей совмещают с концом линейки трибометра и прижимают их рукой к столу. Оттягивают брусок так, чтобы динамометр показал силу F = 1 H. Отмечают положение бруска и отпускают его. Сначала брусок движется ускоренно, потом замедленно до остановки. Потенциальная энергия растянутой пружины полностью преобразуется во внутреннюю энергию путем совершения работы    против силы трения, поэтому

отсюда

Опыт проделывают не менее трех раз (не меняя нагрузку).Измеряют усредненное расстояние s, пройденное бруском, растяжение пружины x и вычисляют коэффициент трения μ.

Опыт повторяют, меняя массу бруска (помещают на него стограммовые грузы) и растяжение пружины (увеличивают показания динамометра каждый раз на 0,5-1,0 H) определяют среднее значение коэффициента трения. Результаты измерений заносят в таблицу:

| № п/п | F, H | m, 10-3 кг | x, 10-3 м | s, 10-3 м | μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

2. Собирают установку по рисунку 36. Неподвижный блок зажимают в лапку штатива, а линейку трибометра кладут на стол так, чтобы она упиралась концом в основание штатива. Груз массой

m2 = 100 г подвешивают с таким расчетом, чтобы в момент удара его о пол брусок перемещаются примерно на половину длины трибометра. Затем брусок m1 совмещают с правым концом линейки трибометра, отмечают положение бруска и отпускают его. Система приходит в движение. причем до удара груза о пол брусок проходит расстояние H, равное высоте опускания груза. После остановки груза брусок проходит за счет кинетической энергии еще некоторое расстояние s и останавливается.

Вследствие изменения потенциальной энергии груза m2 совершается работа против силы трения при перемещении тела m1 на расстояние H+s и, кроме того, груз m2 приобретает кинетическую энергию

.

Подставляя в это уравнение вместо v2 его значение, равное 2aH, где

т.е.

получим:

После упрощения имеем:

Таким образом, для вычисления коэффициента трения нужно

измерить s и Н и определить m1 и m2.

Массы тел определяют с помощью весов. Поместив брусок в начальное положение, измеряют высоту Н груза m2. Затем, придерживая груз рукой, перемещают его вдоль линейки до тех пор, пока груз m2 не опустится на пол. В этот момент фиксируют положение бруска, определив тем самым начало отсчета расстояний s. Вернув брусок в начальное положение и устранив колебания груза, отпускают брусок. После остановки системы измеряют расстояние, пройденное бруском за счет кинетической энергии (расстояние s от начала отсчета до конечного положения бруска). Опыт выполняют не менее трех раз при одной нагрузке и определяют усредненное расстояние s. Результаты измерений и вычислений заносят в таблицу:

| № п/п | s, 10-3 м | m1, 10-3 кг | μ |
| --- | --- | --- | --- |

Лабораторная работа №6

ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГИХ СВОЙСТВ ТВЕРДОГО ТЕЛА.

Оборудование: 1) прибор для изучения деформации растяжения; 2) индикатор часового типа 0-10 мм, 3) микрометр для измерения с точностью до 0,01 мм; 4) линейка измерительная 300-500 мм; 5) образцы проволоки длинной 600-700 мм: две стальные диаметром 0,2-0,3 мм и 0,3-0,5 мм и две медные диаметром 0,5-0,8 мм и 0,8-1 мм.

Выполнение работы

Прибор для выполнения этой работы устроен следующим образом. Между двумя направляющими железными стержнями а, скрепленными по концам подставками б, вмонтирован динамометр в в виде стальной пружины. Динамометр заканчивается втулкой с прорезью, в которой находится съемный вкладыш г для закрепления проволоки.

С противоположной стороны прибора установлен червячный механизм д, подобный тем, которые часто применяются в музыкальных инструментах для натяжения струны. Проволока одним концом прикрепляется посредством вкладыша к динамометру, а другим – к оси червячного механизма.

При вращении колка начинает вращаться ось механизма, на которую при этом наматывается проволока. Одновременно начинает растягиваться пружина динамометра, о чем можно судить по его указателю, перемещающемуся по шкале е, градуированной в килограммах.

Для определения величины удлинения проволоки прибор снабжен специальным приспособлением. Это приспособление состоит из двух ползунков ж, упорного стержня з и индикатора и, измеряющего удлинение исследуемого участка. Индикатор часового типа действует на растяжение и сжатие и позволяет производить измерения в пределах 0-10 мм с точностью до 0,01 мм.

Опыт показывает, что даже тщательное прикрепление концов проволоки к динамометру и к оси червячного механизма не исключает при растяжении разматывание проволоки в местах крепления. Это разматывание часто искажает результаты опыта, поэтому в описанном приборе измеряется удлинение не всей проволоки, а лишь части, ограниченной двумя ползунками, к которым проволока прикрепляется с помощью винтовых зажимов к.

К одному из ползунков, расположенному вблизи червячного механизма, жестко прикреплен упорный стержень з с пластмассовой насадкой на конце, а на другом установлен индикатор. Стержень упирается в ножку индикатора.

В процессе растяжения измеряется длина всей проволоки, вследствие чего изменяется и расстояние между ползунками. Упорный стержень начинает отходить от ножки индикатора, и стрелка последнего перемещается, показывая, насколько удлинился исследуемый интервал проволоки.

Динамометр и описанное приспособление позволяет измерять одновременно и величины действующих сил, и соответствующие им удлинения проволоки. При этом достаточно большая точность индикатора (0,01 мм) дает возможность подробно исследовать упругие свойства металла, пользуясь проволоками сравнительно малой длины (200-400 мм).

Подготовка прибора к работе заключается в прикреплении исследуемого образца к динамометру и червячному механизму и в установке стрелки индикатора на нуль шкалы, когда проволока находится в начале опыта в ненагруженном состоянии. Проволоку прикрепляют к оси червячного механизма точно так же, как струну в музыкальных инструментах. Для этого конец проволоки вставляют в отверстие оси и, вращая колок наматывают ее на ось, делая 3–4 оборота. Затем продевают проволоку через отверстие, имеющееся в середине подставки прибора, на которой укреплен червячный механизм, и протягивают проволоку между направляющими железными стержнями.

Далее вынимают вкладыш из втулки динамометра, продевают проволоку через отверстие вкладыша и наматывают на него свободный конец проволоки. После этого вкладыш устанавливают на место. Проволоку несколько натягивают, для чего поворачивают колок червячного механизма и следят по шкале динамометра, чтобы натяжение соответствовало перемещению указателя на 1–2 деления.

После укрепления проволоки слегка отвертывают винтовые зажимы ползунков и устанавливают его друг от друга на расстоянии 200–400 мм, соответствующем выполняемой задаче. Затем подкладывают под них проволоку, располагая ее по прямой линии, и закрепляют зажимы.

Наконец, переходят к установке стрелок динамометра и индикатора в нулевое положение. Для этого сначала отпускают проволоку, вращая колок червячного механизма до тех пор, пока указатель динамометра не установится против нулевого деления. Затем отпускают винтовой зажим упорного стержня и подвигают его осторожно вперед до тех пор, пока стрелка не сделает 4-6 полных оборотов и не установится на нуль. После этого зажимают винт, укрепляющий упорный стержень на ползунке.

Задача состоит в исследовании других свойств стали и меди и в определении модуля упругости одного из материалов. Сначала укрепляют в приборе стальную проволоку, диаметр которой до установки измеряют в двух-трех местах с помощью микрометра. Если показания микрометра отличаются друг от друга, то записывают наименьший диаметр, по которому и вычисляют площадь поперечного сечения S. Затем с помощью миллиметровой линейки измеряют длину исследуемого интервала проволоки l, т.е. интервала между зажимами ползунков. При этом нужно измерять расстояние между центрами винтовых зажимов.

Записав результаты измерений и вычислив площадь поперечного сечения проволоки, приступают к ее растяжению. Поворачивая колок червячного механизма, постепенно увеличивают нагрузку(1, 2,3 и т.д. делений шкалы динамометра) и каждый раз наблюдают удлинения. Дойдя до 5-го деления, начинают вращать колок в обратную сторону, т.е. «снимать» нагрузку, следя за тем, как укорачивается проволока.

Убедившись, что проволока упруга, повторяют опыт и результаты наблюдений записывают в следующую таблицу:

| Показания динамометра, 1∙9,8 Н | Показания по шкале индикатора, мм | Разность между удлинениями при двух последовательных нагрузках, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 4 |  |  |
| 3 |  |  |
| 2 |  |  |
| 1 |  |  |

По данным таблицы рассчитать модуль упругости материала проволоки.

Лабораторная работа №7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ ПОСТОЯННОЙ

Оборудование: 1) шар для взвешивания воздуха с резиновым патрубком и винтовым зажимом; 2) манометр с пределами измерения от –1,0 до 1,5 атм; 3) термометр от 0 до 30˚С, 4) насос воздушный ручной; 5) весы технические (нагрузка до 1кг) с разновесами; 6) тройник стеклянный; 7) три резиновые трубки длиной по 20–30 см.

В предлагаемой работе определение универсальной газовой постоянной производится из сравнения двух различных состояний газа. Если масса m1 занимает в баллоне объем V1 при давлении р1 и температуре T1, то это состояние может быть описано уравнением Менделеева–Клапейрона:

(1)

При изменении массы газа путем откачки или нагнетания его в баллон без изменения температуры образуется второе состояние газа, определяемое следующими параметрами: m2, p2, V1, T1. Уравнение Менделеева–Клапейрона для этого состояния можно записать так:

(2)

Вычитая из равенства (2) равенство (1), получим:

отсюда

Здесь объем газа V1 и температура T1 для обоих состояний остаются постоянными. Давления p1 и p2 легко измеряются с помощью манометра. Для определения же разности m2–m1 достаточно произвести два взвешивания: определить массу баллона с газом для одного и другого состояний и найти разность между результатами взвешивания. Пусть, например, mб – масса баллона, тогда

и

отсюда

где m' и m"– массы баллона с газом для соответствующих состояний, μ = 2,9·10-2  кг/моль.

Выполнение работы

Измеряют температуру воздуха в помещении. Записывают объем шара (объем обозначен на стенке шара, например, 1,23 дм3). Собирают установку. С помощью стеклянного тройника и резиновых трубок соединяют шар с манометром и откачивающим патрубком насоса. Медленно откачивая воздух, понижают давление в шире до 0,5 атм и надежно сжимают резиновый патрубок винтовым зажимом. Отсоединяют шар от установки и взвешивают его.

Для того чтобы получить второе состояние воздуха, отпускают зажим у шара и подключают его вновь к установке, а резиновую трубку с разрежающего патрубка насоса переставляют на нагнетающий. С помощью насоса доводят давление воздуха в системе до 1 атм. Снова сжимают патрубок у шара, отсоединяют шар от системы и взвешивают его. Опыт повторяют ещё 2–3 раза, увеличивая каждый раз давление на 0,5 атм и определяя массу шара с воздухом. Все результаты измерений заносят в таблицу:

| № опыта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ, 104 Н/м2 |  |  |  |  |  |
| m, 10-3 кг |  |  |  |  |  |

Пользуясь данными таблицы, вычисляют значение универсальной газовой постоянной R для каждого состояния, а затем ее среднее значение.

| № состояний | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-4 | 3-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лабораторная работа №8

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ.

Оборудование: 1) чувствительный динамометр для измерения поверхностного натяжения жидкости; 2) стакан химический 250 мл; 3) термометр химический от –10 до +110°С; 4) электроплитка лабораторная; 5) штатив лабораторный; 6) пинцет; 7) вода кипяченая около 0,5 л в колбе.

В работе применяется чувствительный динамометр. Он состоит из корпуса 1 с установленной на нем шкалой 2, рассчитанной на 10,5 мН, ценой деления 0,5 мН, и цилиндра 3 с закрепленной на нем пружиной из тонкой проволоки. На свободном конце пружины имеется крючок и стрелка-указатель. Цилиндр с пружиной можно перемещать и закреплять на разной высоте относительно корпуса с помощью зажимного винта 4. Это позволяет легко устанавливать стрелку динамометра на нуль.

В комплект прибора входит стержень 5, предназначенный для крепления прибора в муфте штатива, и пять латунных проволочных скоб разной длины. Скобы имеют петли для подвешивания их к крючку динамометра. Кроме того, к прибору прилагается подъемный столик 6.

Для хранения динамометр, набор скоб и стержень укладывают в специальную коробку-футляр и закрывают крышкой.

Выполнение работы.

Собрать установку. На крючок динамометра с помощью пинцета подвешивают скобу и, отпустив зажимный винт, перемещают цилиндр с пружиной так, чтобы стрелка–указатель установилась против нулевого деления шкалы. В этом положении цилиндр закрепляют.

Заполняют химический стакан кипяченой водой, ставят его на подъемный столик, измеряют температуру воды (воду желательно охладить до 10°С). После этого закрепляют динамометр так, чтобы подвешенная к его крючку скоба находилась на расстоянии 2–2,5 см от поверхности воды. Потом аккуратно рукой поднимают стакан до тех пор, пока вся скоба смочится водой. Затем осторожно, чтобы не разорвать стенку, образовавшуюся на скобе, ставят стакан на подъемный столик. С помощью винта медленно опускают столик вместе со стаканом. При этом следят за показаниями стрелки динамометра и отмечают максимальное значение силы поверхностного натяжения F, действующей на скобы. Опыт повторяют 2–3 раза, берут среднее значение силы и вычисляют коэффициент поверхностного натяжения воды по формуле

где l – длина скобы. Далее опыт повторяют еще несколько раз, увеличивая каждый раз температуру воды на 5°С. Для этого изменяют установку, отпускают муфту штатива, поднимают динамометр на 3– 4 см и закрепляют его в этом положении. Затем переносят стакан на электроплитку и нагревают воду на 5°С, снова ставят стакан с водой на подъемный столик и определяют силы поверхностного натяжения, как было описано выше. Результаты измерений и вычислений заносят в таблицу.

| № опыта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, ˚С |  |  |  |  |  |  |  |
| F, 10-4 Н |  |  |  |  |  |  |  |
| α, 10-3 Н/м |  |  |  |  |  |  |  |

На основании полученных данных строят график зависимости коэффициента поверхностного натяжения от температуры. Анализ погрешностей не производят.

Лабораторная работа №9

ИЗУЧЕНИЕ ГАЗОВЫХ ЗАКОНОВ.

Оборудование: 1) Прибор для изучения газовых законов, 2) термометр, 3) электроплитка, 4) банка стеклянная, 5) градуиро-вочные графики.

Выполнение работы

1.1. Подготовить к работе источник давления (ИД).

1.1.1. Извлечь из упаковки источник давления ИД, произвести внешний осмотр прибора и убедиться в отсутствии механических повреждений.

1.1.2. Подсоединить шланг к штуцеру ИД. Зажать шланг рукой и вращая винт по часовой стрелке сжать сильфон. Отпустить шланг, при этом должно ощущаться характерное шипение сжатого воздуха. Шланг и сильфон герметичны, можно приступать к работе.

1.1.3. Установить вращающимся штоком мерную линейку в начальное положение. Зависимость объема газа в сильфоне от степени сжатия для ИД прилагается к установке.

1.2. Подготовить к работе преобразователь давления школьный (ПДШ).

1.2.1. Извлечь ПДШ из упаковки, произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений.

1.2.2. Надеть конец соединительного шланга на штуцер ПДШ. Обрезать или использовать более длинный шланг не разрешается, т.к. это ведет к дополнительной погрешности измерения.

1.2.3. Подготовить источник питания.

1.2.4. Подготовить измерительный прибор (микроамперметр).

1.2.5. Подсоединить клеммные наконечники выводных проводников ПДШ «–ПИТАНИЕ+» к источнику питания (последний должен быть выключен).

1.2.6. Подсоединить клеммные наконечники «–ВЫХОД+» к измерительному прибору.

1.2.7. При выполнении п.п.1.2.5, 1.2.6 соблюдать полярность подключения.

1.2.8. Ручку «УСТ 0» установить в среднее положение.

1.2.9. Включить источник питания.

1.2.10. Вращая ручку «УСТ 0» установить стрелку микроамперметра на нулевую отметку шкалы.

  - Перед проведением измерений необходимо предварительно прогреть преобразователь в течение не менее 5 мин.

1.4. Если необходимо, ручкой «УСТ 0» откорректировать положение стрелки микроамперметра (установить 0).

1.5. Прибор готов к работе.

2.1. Изучение закона при Т = const.

2.1.1. Провести установку 0 (по п.1.2.10.).

2.1.2. Вращая винтовой шток вращать сильфон. Отклонение стрелки микроамперметра будет пропорционально давлению, создаваемому сильфоном. Изменения величин давления и объема определить, пользуясь прилагаемыми к прибору графиками.

2.2. Изучение закона  при V= const.

2.2.1. Отсоединить шланг от ИД.

2.2.2. Вращающимся штоком установить мерную линейку в начальное положение.

2.2.3. Вновь надеть шланг на штуцер ИД.

2.2.4. Включить источник питания.

2.2.5. Перед проведением измерений необходимо предварительно прогреть преобразователь в течение не менее 5 мин.

2.2.6. Ручкой «УСТ 0» откорректировать положение стрелки микроамперметра (установить 0).

2.2.7. Подготовить горячую воду и термометр.

2.2.8. Воду нужной температуры залить в отверстие в крышке корпуса ИД.

2.2.9. Через 5 мин., необходимых для установления теплового равновесия, измерить температуру воды внутри корпуса ИД.

2.2.10. Произвести отсчет показаний по шкале стрелочного прибора (микроамперметра) и определить давление, пользуясь градуировочными графиками, прилагаемыми к прибору.

2.3. Изучение закона  при р = const.

2.3.1. Провести установку 0 (по п.1.2.10).

2.3.2. Подготовить горячую воду и термометр.

2.3.3. Горячую воду залить в отверстие в крышке корпуса ИД.

2.3.4. Дождаться установления теплового равновесия.

2.3.5. Снять показания термометра, определить давление р1 и объем.

2.3.6. Дождаться снижения температуры на 5°С и изменить объем так, чтобы восстановить начальное давление p1.

2.3.7. Проделать П.2.3.6. не менее 5 раз.

3.1. Построить графики полученных зависимостей

Лабораторная работа №10

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ БОЛЬЦМАНА.

Оборудование: 1) водяной манометр, 2) сосуд (V = 2 л), соединительный шланг, 3) шприц с иглой, 4) этиловый эфир.

Выполнение работы.

1. В данной работе постоянная Больцмана находится на основе соотношения:

Давление и температура этилового эфира в сосуде измеряются водяным манометром и термометром соответственно. Концентрация молекул эфира определяется по формуле n = N/ V, где N – число молекул эфира в сосуде, V – его объем.

N можно определить на основе известного соотношения

где m – масса эфира; М – его молярная масса (М = 74·10-3 кг/моль), Nа – число Авогадро.

Окончательно для k получим:

2. Собрать установку, соединив сосуд вместительностью около 2 дм3 с водяным манометром. В начале опыта необходимо проверить герметичность соединения сосуда с манометром. Если соединение герметично, то при прикосновении к шлангу показания манометра изменяются.

3. Набрать в медицинский шприц этиловый эфир объемом 0,5 см3. Проткнуть иглой шприца пробку, закрывающую сосуд, и быстро ввести в сосуд эфир. Показания манометра при этом несколько изменятся. Зафиксировать показания манометра р1. Испарение эфира приведет к дальнейшему изменению давления в сосуде. Необходимо заметить максимальное давление p2. Разность между р1 и p2 дает давление паров эфира в сосуде:

Выразить давление в Паскалях (1 мм водяного столба равен 10 Па).

4. Измерить комнатную температуру и выразить ее в Кельвинах.

5. По полученным данным по формуле (1) вычислить постоянную Больцмана.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Практикум по физике в средней школе/ Под  ред. А.А.Покровского. – М.: Просвещение, 1973.

2. Анциферов Л.И., Пищиков И.М. Практикум по методике и технике школьного физического эксперимента. – М.: Просвещение, 1984.

3. Качинский А.М., Кимбар Б.А. Задания к лабораторным работам практикума по физике. – Минск: Народная асвета, 1976.

4. Кембровский Г.С. Приближенные вычисления и методы обработки результатов измерений в физике. – Минск: Университетское, 1990.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ШКОЛЕ…………..………….3

II. ПРИБЛИЖЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В КУРСЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ…………………………………………………………………5

Правила подсчета цифр…………………………….…………………………8

Алгоритмы измерений и обработки полученных результатов. Прямые

измерения. Метод среднего арифметического.......….………………….......9

Оценка погрешности косвенно измеряемой величины

(дифференциальный метод границ погрешностей).............…..………......10

III. ПРИБОРЫ ФИЗИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА..............................12

VI. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ......................................16

Лабораторная работа № I. Изучение равноускоренного движения…….….16

Лабораторная работа №2. Проверка второго закона Ньютона....…..……19

Лабораторная работа №3 Определение ускорения свободного падения.…20

Лабораторная работа №4. Изучение прибора для проверки закона

сохранения импульса………...........................................................................23

Лабораторная работа №5. Определение коэффициента трения........…....29

Лабораторная работа №6. Исследование упругих свойств твёрдого

тела………………………………………………………………………………..…..33

Лабораторная работа №7. Определение универсальной газовой

постоянной........................................................…………………………..........37

Лабораторная работа №8. Исследование зависимости коэффициента

поверхностного натяжения от температуры............................………..40

Лабораторная работа №9. Изучение газовых законов....................…..........42

Лабораторная работа №10. Определение постоянной Больцмана.............44

ЛИТЕРАТУРА ...............................................................................……46

Методические указания к лабораторному практикуму по курсу «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ »

Пособие для студентов физических специальностей.

В двух частях.

Часть 1.

Составители: Шалупаев Сергей Викентьевич,

Свиридова Валентина Владимировна.

Подписано к печати       Формат    . Бумага писчая №1. Печать офсетная.

Усл. п. л.    Уч.-изд. л.    . Тираж 25 . Заказ № 155

Отпечатано на ротапринте ГГУ им. Ф. Скорины. г.Гомель, ул. Советская. 104

# Text boxes

Рис. 15. Оборудование к работе 2.

Рис. 16. Электромагнитный вибратор.

Рис. 17. Расположение прибора для подсчёта колебаний.

Рис. 27. Детали устройства прибора.

Рис. 34. Измерение силы упругости пружины пистолета.

Рис. 35. Оборудование к работе 5.

Рис. 36 . Схема установки.

Рис. 28. Оборудование к работе 6.

Рис. 29. Индикатор часового типа.

Рис. 30. Крепление проволоки к вкладышу.

Рис. 62. Оборудование к работе 7.

Рис. 71. Оборудование к работе 8.